## Slide 1: به نام خداوند یکتایی که جهان را آفرید

## Slide 2: گرایش های ژئوشیمی:
ژئوشیمی معدنی
ژئوشیمی آلی
ژئوشیمی اکتشافی
ژئوشیمی زیست محیطی
ژئوشیمی ایزوتوپی
ژئوشیمی کرونولوژی
هیدروژئوشیمی
ژئوشیمی نفت

## Slide 3: تعریف ژئوشیمی اکتشافی:
ژئوشیمی اکتشافی شامل کاربرد نظری اصول زمین شناسی و ژئوشیمی در کانیهای اکتشافی با اهداف ویژه مثل اکتشاف نهشته های جدید از فلزات یا نفت و گاز می باشد. این شاخه علمی بسیار مهم و حیاتی برای اکتشاف است که به صورت گسترده ای توسط شرکتهای مختلف و پروژه های مختلف اکتشافی است.

## Slide 4: کاربرد ژئوشیمی اکتشافی:
بیشترین کاربرد ژئوشیمی اکتشافی برای اکتشاف نفت به کار برده می شود. ژئوشیمی اکتشافی سطحی هیدروکربنها برای تراوشهای نفتی که معمولاً با چشم دیده می شود و به طور عمده برای اکتشاف نفت و گاز طبیعی در صنایع کاربرد دارد.
کاربرد: 1- از برنامه های ژئوشیمی اکتشافی منطقه ای تعیین مناطق با پتانسیل بالا برای تولید و همچنین مطالعات منطقه ای که اغلب برای ترکیب برنامه های لرزه ای منطقه ای و شبکه ای و تستهای موقعیت منطقه اکتشافی می باشد. 2- مطالعات سنجش آلودگی برای استفاده پتانسیل های خصوصیات منطقه ای. 3- مطالعات اکتشافی می تواند برای تعیین میزان بزرگی تراوشات و ترکیبات نفتی که از حفاری بدست آمده و تعیین ساختارهای مناطق با پتانسیل بالا به کار رود. 4- تفسیر آنومالی مناطق نفتی شامل تعیین فاصله های نمونه ها و برنامه های حفاری ژئوشیمی و چینه نگاری که می تواند برای منابع نفتی و میزان تراوشات نفتی کاربرد داشته باشد.

## Slide 5: اهداف ژئوشیمی اکتشافی:
*اهداف: 1- ترسیم نقشه پراکندگی تراوشات نفت و گاز برای تشخیص مناطق دارای پتانسیل بالای مخازن نفتی هستند. 2- کاهش محدوده مورد مطالعه به وسیله تکنیکهای اکتشاف برای مناطقی که در آنها تراوشهای نفتی دیده شده است و ساختار و موقعیت این تراوشها مشخص شده است. 3- تعیین دورنمای ساختارهای نفت و گاز

## Slide 6: اکتشاف مستلزم این نکات است:
استفاده ازتمام روش های ژئوفیزیک،ژئوشیمی، زمین شناسی،فتوژئولوژی،سنجش از دور و ....
در نظر گرفتن مسائل و مشکلات اقتصادی و محدودیتهای زمانی یعنی در زمان کوتاه باهزینه کمتر چاهی حفر شود که مزیت بالایی برخوردار باشد.
آشنا بودن با تکنیکها و ابزار مناسب

## Slide 7: اولین حفاری
در آمریکا در سال 1859 با چاه دریک در منطقه تیتوسویل
اولین چاه برای حفر با استفاده از تکنولوژی جدید در منطقه مانینگتون در غرب ویرجینیا انجامید البته با شانس نه با کمک زمین شناسان!!!
خطوط ساختاری در سال 1850 توسط جی.پی.لسلی به آمریکا معرفی شد و در نقشه برداری مناطق زغال سنگ به کار گرفته شد.
در سال 1908، تعداد کمی از کمپانی ها محتاطانه دنباله روی توصیه های زمین شناسی شدند یا در هرصورت آن را در بایگانی های خود در مواقع اضطراری قرار دادند .موفقیتهای بهبود یافته تعدادی از کمپانی های معروف که از اطلاعات زمین شناسی استفاده کرده بودند بزودی آشکار شد و در سال 1915 رشته زمین شناسی در روزهای اوج خود بود.

## Slide 8: راههای اکتشاف:
قدیمیترین متد مغناطیس است که از ژئوفیزیک نشات گرفت هاست.
نقشه برداری سطحی ، مگنتومتری چگالی متری و لرزه متری همگی به عنوان ابزاری برای تعیین کردن آنومالی های ساختاری پیشرفت کردند. البته متدهای ژئوفیزیکی تنها میتوانند حضور شرایط مناسب برای ذخیره مواد نفتی را نمایان سازند.
روش ژئوشیمیایی مربوط به تمرکز میکرو مواد نفتی که با چشم قابل رویت نیستند ، میباشد. برتری مهم ژئوشیمی نسبت به ژئوفیزیک و زمینشناسی این است محدود به نوع تله که در آن مواد هیدروکربنی به دام می افتد ، نشده است. ژئوشیمی مخصوصا در اکتشافات، نقاط استراتیگرافی و لیتولوژیکی که با خصوصیات ساختاری قابل تشخیص پیوسته نیستند، مفید است.
که روش زمینشناسی میتواند تمرکز ماکرو را که قابل رویت است جستجو کند.

## Slide 9: راه های اکتشاف ژئوشیمیایی:
غیر مستقیم:
از شناسایی هرگونه تغییرات شیمیایی ،فیزیکی یا میکروبیولوژیکی در خاک ،آبها یا سنگهای پیوسته با رسوبات مواد نفتی و گاز سرچشمه میگیرند.
مستقیم:
برقرارسازی حضور پراکنده بخشهای مواد نفتی در فرم گازهای هیدروکربن یا قیرها در خاکها ،آبها، سنگها در مجاورت توده مواد نفتی و گاز میباشد.

## Slide 10: شاخص!
شاخصهای غیرمستقیم هیدروژئوشیمی نمکها و یونهای حل شونده هستند که حاکی از شرایط مساعد برای حضور ذخایر نفتی میباشد. این شاخصهای غیرمستقیم موارد زیر را شامل میشوند :
هیدروسولفیدها و دیگر ترکیبات تبدیل شده به سولفور
فقدان سولفاتها
سودا
برومین
رده بندی آبهای زیرزمینی

## Slide 11: شاخص!
برای بررسی گاز،ارزیابی قیر معدنی مهم است. این روش مستقیم، از ردیابی قیرهای نفتی در خاک نشات گرفته است که از قابلیت آن به عنوان فلورسانس زمانی که توسط نور فرابنفش تحریک میکنند،استفاده میشود. معنای ژئوشیمیایی قیرمعدنی ،ماده آلی حل شدنی طبیعی در مایعهای آلی خنثی تحت حالات نرمال دما و فشار میباشد. حلالهای مخصوص قیر معدنی ،اتر نفتی،بنزن،کلروفورم،کربن تتراکلوراید، کربن دی سولفید و اتیل اتر هستند. اکثریت ترکیبات آلی که شارندگی شدید به صورت چرخه ای نشان میدهندساختارها را صرف میکنند. زمانی که اغلب قیرهای معدنی به داخل این رده از ترکیبات می افتند ،تقریبا همه آنها تابنده میشوند .

## Slide 12: شاخص!
متدهای اکتشافی خاک – نمک که مورد استفاده اند در زیر آمده است:
کلراید
ید
ژیپس
رادیوم

## Slide 13: اقدامات انجمن نفت اندونزی اکتشاف ژئوشیمیایی سطحی و بررسی جریانهای گرم در 15 مرز حوزه رودخانه ای اندونزیایی

## Slide 14: اکتشاف نفت وگاز در اندونزی
تی دی آی بروکس بین المللی تحت تماس با تی جی اس – نوپک ، یک بررسی اکتشاف ژئوشیمیایی سطحی پهناور(اس ای جی) در 15 مرز حوزه رودخانه ای در اندونزی بین آپریل 2007 و مارس 2008 اداره و سرپرستی کرد. پروژه مرزهای رودخانه ای اندونزی آی اف بی ، برنامه چند تادیبه طراحی شده جهت ایجاد داده های مفهموم اکتشاف نفت میباشد و سرتاسر اندونزی تحت بررسی مرزهای رودخانه ای قرار گرفته است. برنامه اس ای جی مرحله نهایی در این مطالعات طراحی شده جهت ارزیابی وزن هیدروکربن در این قسمت ساحل مرزهای رودخانه ای بود. مکان هسته ها بر پایه عمق سنجی چند پرتو/بازگشت پخش آنومالی در مکان پتانسیلی از نشت مشخص شده بود، با دادههای ارتعاش 2دی جایی که قابل دسترس برای توجه در تشخیص مجرای نشت از عمق تا بستر دریا است ،ترکیب شده بود.

## Slide 15: مراحل:
بررسی های کشتی اکتشافی با تجهیزات کامل در منطقه
انتخاب نمونه ها با روش های علمی
استخراج مغزه
آماده کردن مغزه
مراحل آزمایشگاهی
آنالیزهای مختلف
نتیجه گیری

## Slide 16: فواید مغزه گیری پیستون:
شرکت تی دی آی بروکس بین المللی، بررسیهای ژئوشیمیایی سطحی را با استفاده از کشتی مجهز جهت اجرای مغزه گیری به عمق 3 تا 9 متر انجام میدهد. مغزه گیری پیستون چندین فایده درباره اهمیت مغزه گیری را دارد، شامل:
عمق نفوذ بالا
بازیافت بهتر مغزه
کیفیت بالای نمونه ها به ویژه تمرکز گاز رسوبات میتواند چند درجه بر اهمیت بیفزاید.

## Slide 17: Coring Pistons

## Slide 18: Seep

## Slide 19: Subbottem profiler

## Slide 20: USBL Transducer

## Slide 21: GPS Navigation system

## Slide 22: Core barrels

## Slide 23: Multibeam Bathymetry

## Slide 24: Criteria for screnning
TSF maximum intensity> and = 10.000
UCM> and = 10 microgram/gram
T/D> and = 1.5
Ethane/ethene ratio
UCM:unresolverd complex mixture
TSF:total saving factor

## Slide 25: موفق باشید