## Slide 1: بنام خدا

## Slide 2
بهداشت مسکن و اماکن عمومی

## Slide 3: بهداشت مسكن
در واژه بهداشت مسکن دو واژه جلب توجه می نماید :
بهداشت : حفظ سلامت كامل جسماني، رواني و اجتماعي
مسكن: مسكن عبارت است از ساختمان يا محلي كه به عنوان سرپناه براي ادامه حيات بهتر انسان مورد استفاده قرار گيرد و داراي امكانات و تسهيلاتي است كه سلامت جسمي و رواني انسان را تضمين مي كند
تعريف بهداشت مسكن
به مجموعه شرايط كيفي و كمي اطلاق مي شود كه در آن شرايط ، نيازهاي انساني ، جسمي و روحي ساكنين مسكن تامين گرديده و از بروز و انتقال بيماريهاي واگير و سوانح مختلف جلوگيري مي شود.

## Slide 4: شرایط اساسی در بهداشت مسکن : محل ساختمان
موقعیت ساختمان ، وضعیت آب آشامیدنی ،دفع زباله و فاضلاب بهداشتی بوده و مشخصات ساختمان از نظر نور ،تهویه ،حرارت،رطوبت و سر وصدا چنان باشد که سلامت جسمی و روحی ساکنین را تامین و از بروز و انتقال بیماریهای واگیردار و بروز حوادث و سوانح تا حد امکان جلوگیری کند
حتی الامکان در محدوده شهر یا بافت روستا باشد.
زمین انتخاب شده پست و مرطوب نباشد
در نظر گرفتن جهت بادهای موسمی و دائمی

## Slide 5
از مراکز پرسرو صدا دور باشد.
در نقاط زلزله خیز نباشد
افراد ساکن در اتاقهای مسکونی از تابش اشعه خورشید استفاده کنند.
دارای سیستم تهیه آب سالم،سیستم بهداشتی دفع فاضلاب ،نور ،حرارت و تهویه مناسب باشد.
عرض كوچه كمتر از 8 متر نباشد.
پنجره هاي اتاق طوري ساخته شوند كه هواي موجود در اتاقها به طورمرتب تهويه و عوض گردد.
شرایط اساسی در بهداشت مسکن : محل ساختمان

## Slide 6: شرایط اساسی در بهداشت مسکن
حرارت و رطوبت :
حرارت ساختمان درفصول سرد حدود 18 و درفصول گرم 21 درجه سانتي گراد و رطوبت 40 درصد توصيه مي شود. نور و روشنايي
تأمين نور بوسيله نور طبيعي يا مصنوعي انجام گردد . در طول روز حداكثر استفاده از نور طبيعي براي روشنايي منازل استفاده شود . درتأمين نور طبيعي معمولا" در طراحي ساختمان وسعت پنجره ها حداقل 15 تا 20 درصد سطح كف اتاقها در نظر گرفته شود .
رنگ :‌
مناسب ترين رنگها براي رنگ آميزي اتاقهاي مسكوني ،‌رنگ سفيد مات وكرم روشن است

## Slide 7: شرایط اساسی در بهداشت مسکن : تأمين احتياجات اساسي روحي
الف – سطح زيربناي مسكن :
برابر استانداردهاي موجود براي يك نفر 14 تا 15 مترمربع وبراي هرفرد اضافي 8 تا 10 مترمربع زيربنا در نظر گرفته شود.
فضايي مورد نیاز براي اتاق خواب یک نفره 7 مترمربع و براي هر فرد اضافي 5 مترمربع است .مثلا براي اتاق سه نفره حداقل 17 مترمربع مساحت مورد نيازاست .
ب- صدا و اثرات ناشي از آن دريك مسكن
لازم است درهنگام ساخت خانه از مصالحي كه حتي المقدور ، صدا را به داخل اتاقها منتقل نكرده و از لرزش جلوگيري كند استفاده نمود.قطور كردن ديوارها يا دوجداره كردن پنجره ها وسقف از انتقال صدا به داخل واحد مسكوني جلوگيري مي كند

## Slide 8: استانداردهاي مسكن بهداشتي از نظر WHO
آب آشاميدني مسكن بايد پاك و عاري از آلودگي بوده و در هرمسكن شير برداشت مخصوص وجود داشته باشد.
منبع آب آشاميدني نبايد در خارج از منزل در نظر گرفته شود و شير برداشت نبايد عمومي باشد.
هر مسكن داراي سرويس هاي بهداشتي اختصاصي باشد.
هر مسكن داراي حمام اختصاصي باشد.
اتاق ها بايد داراي ظرفيت كافي بوده و براساس استاندارد ساخته شود.
در هر اتاق مسكوني ،بيش از 5 /1 نفر ساكن نباشد.
هر ساختمان مجهز به دو درب باشد تا در مواقع اضطراري امكان خروج افراد وجود داشته باشد.

## Slide 9: ادامه استانداردهاي مسكن بهداشتي از نظر WHO
نور اتاق به حد كافي باشد و منبع روشنايي در شب نيروي برق باشد.
اتاق هاي خواب نبايد بيش از حد شلوغ باشد و برای هر نفر یک اتاق خواب در نظر گرفته شود.
تعداد پنجره های اتاق متناسب باشد تا تهویه به خوبی انجام گیرد.
اقدامات پيشگيري كننده جهت جلوگيري از بروز حوادث وجود داشته باشد مانند حفاظ نرده هادر قسمت هاي مرتفع و وجود وسايل اطفاء حريق
در ساختمان خرابي قابل ملاحظه اي وجود نداشته باشد.
بر طبق دستورالمعل هر واحد مسکونی که چهار شرط از شروط فوق الذکر را دارا نباشد به عنوان منزل مسکونی غیر بهداشتی و زیر استاندارد تلقی می شود.

## Slide 10: عوارض ناشی از زندگی در مسکن نامناسب
1- موقعیت و محل سکونت، در مناطقی که مجاورت کانون های تمرکز و تکثیر ناقلین احداث شود،منجر به افزایش انتقال بیماریهای منتقله به وسیله ناقلین از قبیل مالاریا و بیماری خواب خواهد شد.
2- نوع، طرح و همچنین وضعیت مسکن می تواند به بهبود یا تقلیل وضعیت بهداشت مسکن کمک نماید و در نتیجه بر میزان بیماریهایی که به نحوی با شرایط بهداشتی منازل رابطه دارند ،تاثیر خواهد گذاشت.این بیماریها شامل بیماریهایی با مسیر انتقال مدفوعی – دهانی و نیز بیماریهای ناشی از عدم شستشوی کافی می باشد.
3- بهداشت مسکن بر روی بیماریهای تنفسی از قبیل سرخک ،اوریون، مننژیت و دیفتری تاثیر دارد.

## Slide 11
4- علاوه بر آن نحوه طراحی اماکن مسکونی در میزان تراکم ،تهویه ،درجه حرارت ،رطوبت و سایر فاکتورهایی که در انتقال عوامل بیماریزای تنفسی نقش دارند،نیز موثر خواهد بود.اتاق آکنده از دود سیگار و یا هر نوع فضای تحریک کننده ی دستگاه تنفس ،می تواند بر میزان ابتلای افراد به بیماریهای تنفسی بیافزاید.
5- سبک و شیوه خانه سازی می تواند سبب افزایش یا کاهش جمعیت موش ها، سگ ها، کنه ها ، مایت ها و شپش ها شده و میزان شیوع بیماریهای مرتبط با حیوانات را تحت تاثیر قرار دهد.
6- مطالعات انجام شده نشان داده است که بین زندگی در مسکن های غیر بهداشتی و شلوغ با افراد خلافکار در اجتماع و میزان بزهکاری نوجوانان ارتباط مستقیمی وجود دارد.
عوارض ناشی از زندگی در مسکن نامناسب

## Slide 12: خطرات محیطی در مسکن
1- خطرات شيمیایی
داروها و مواد شیمیایی که در منازل استفاده می شود می توانند خطرناک باشند و اگر در دسترس کودکان قرار گیرد می تواند باعث بروز حوادث نامطلوب گردد. لذا این مواد باید در محلهای ایمن و دور از دسترس اطفال قرار گیرد.
2- خطرات فیزیکی
وجود سرو صدا، ارتعاش و رطوبت زیاد ممکن است اثرات نامطلوبی روی ساکنین داشته باشد. تهویه ، حرارت و نور در صورتیکه به میزان مناسب وجود نداشته باشد نیز می تواند اثرات سوئی بر ساکنین داشته باشد.
3- خطرات بیولوژیکی
در منازلی که اصول بهداشتی رعایت نمی شود حشرات موذی و جوندگان می توانند باعث بروز خطراتی شوند.مگس خانگی از طریق انتقال مکانیکی و پشه از طریق انتقال بیولوژیکی عوامل بیماری زا موجب بیماری می گردند . برای جلوگیری از خطرات ناشی از عوامل بیولوژیک از توریهای مناسب در محل پنجره ها و ورودی ساختمان باید استفاده کرد.

## Slide 13: ادامه خطرات محیطی در مسکن
4- خطرات روانی
بسیاری از بیماریهای روحی و روانی ممکن است به دلیل مناسب نبودن محیط منزل ایجاد گردد.مثل بیماریهای افسردگی، اضطراب و تنشهای عصبی که در منازل مسکونی شلوغ به وجود می آید. یکی دیگر از عوامل ایجاد کننده بیماریهای روحی و روانی احداث منازل در محیطهای نامناسب مثل محلهای پر سر وصدا و پرترافیک و آلوده می باشد.
5- خطرات اجتماعی
با افزایش بی رویه جمعیت و ازدحام افراد در منازل مسکونی به خصوص در مواقعی که تعداد زیادی از خانواده های پر جمعیت در محله های فقیرنشین و حاشیه شهرها زندگی می کنند،خطرات اجتماعی افراد ساکن را تهدید می کند.از مهمترین مسائلی که در این گونه منازل وجود دارد احتمال شیوع بیماریهای واگیر،احتمال بزه کاری جوانان و سایر خلافهای اجتماعی است.

## Slide 14: حوادثي كه درمنازل ممكن است به وقوع بپيوندد :‌
1- برق گرفتگي :
از جمله حوادث است كه باعث تلفات جاني ومالي مي شود که بايد از سيستم برق ساختمان مرتبا بازديد نموده و نسبت به تعمير ومرمت آنها اقدام گردد.
از سيم اتصال به زمين استفاده شود .
ازوسايل حفاظتي براي پريزها استفاده گردد.
از قراردادن كليد برق يا پريز در داخل حمام خودداري گردد.
نقاطي از ساختمان منازل كه سيم وكليد برق در نزديكي لوله هاي آب قرار دارند مي بايست كاملا" عايق سازي شوند

## Slide 15: حوادثي كه درمنازل ممكن است به وقوع بپيوندد
2- آتش سوزي و حوادث ناشي از آن
استفاده از مصالح ساختماني كه كمتر قابل اشتعال باشد.مواد سوختي مثل نفت و گازوئيل وگاز هميشه درمحل مطمئن ومناسب دور از گرما و آتش نگهداري شوند.
دستگاههاي سوخت از قبيل آب گرم كن ، بخاري ( اعم از نفتي وگازي ) هرچند يكبار از نظر سالم بودن و ايمني كنترل شوند .
درهنگام ريختن نفت در منبع سوخت بخاري بخصوص بخاريهاي بدون دودكش بخاري را خاموش كنيد. . از بخاري بدون دودكش يا چراغ خوراك پزي دراتاق مسكوني براي پخت پز وتهيه غذا استفاده نشود.

## Slide 16: حوادثي كه درمنازل ممكن است به وقوع بپيوندد
3- مسموميت ناشي از گاز و سموم ومواد غذايي
وسايل توليد كننده حرارت داراي دودكش ومجهز به كلاهك باشد.
وسايل توليد كننده حرارت حداقل درسال يكبار ازنظر سالم بودن و ايمني كنترل شوند.
سموم ، حشره كشها و داروهاي در قفسه مخصوص و دور ازدسترس كودكان نگهداري نمايند
4- جلوگيري از سقوط پشت بام ،‌پله ها ، بالكن وپنجره ها
به منظور جلوگيري از پرت شدن از ارتفاعات ، مثل پشت بام ، بالكن در اطراف آنها بايد نرده آهني يا ديواري به ارتفاع 75 سانتي متر نصب شود و همچنين عرض پله حداقل 30 سانتي متر وارتفاع آن 15 سانتي متر باشد.
براي پيشگيري از حوادث و سوانح خانگي ، به خانوارها بخصوص به والدين و دانش آموزان درمورد خطرات ناشي از حوادث آموزش داده شود.

## Slide 17: ایمنی ساختمان
دودکش ها : چنانچه دودکش غیر از داخل دیوارها مورد نیاز باشد باید پایه مناسب و محکمی داشته باشد و حداقل 50 سانتیمتر از قسمتهای چوبی ساختمان فاصله داشته باشد و این فاصله باید از ملات ماسه و سیمان پر شود.قسمت داخلی دودکش باید از آجر پخته باشد.
مصالحی که در راهروها استفاده می شود باید در مقابل آتش و گرما مقاوم باشد.در ساختمانهای 4 طبقه ، سقف باید از مواد غیر قابل احتراق باشد و در ساختمانهای بیش از 6 طبقه هیچ ماده قابل سوختن نباید در تمام ساختمان به کار رود . در آپارتمانهای چند واحدی ، هر واحد مسکونی باید حداقل 2 راه خروج داشته باشد و هر درب به خارج باز شود . اگر راهروها از مصالح مقاوم به آتش ساخته شده و در هر طبقه درب خودکار نصب شود ، می توان از قانون دو درب خروج صرف نظر کرد.
سیم کشی در ساختمان باید مطابق با اصول استاندارد باشد. با اجرای سیم کشی صحیح می توان تا حد زیادی امکان برق گرفتگی را کم کرد.ایمنی برق گرفتگی نیز باید در ساختمانها رعایت شود یعنی تمام دستگاهها و وسایل برقی باید مجهز به سیستم اتصال به زمین باشند،حتی در مواقعی که دستگاههای الکتریکی به خوبی عایق سازی نشده باشند،این اتصال به زمین می تواند از شوکهای الکتریکی جلوگیری کند.

## Slide 18: ادامـه ایمنی ساختمان
اجاقها و دستگاههای تولید کننده گرما باید با فاصله از دیوار نصب شوند در این فاصله نیز نباید وسایل چوبی قرار گیرد .
کلیدهای برق در داخل حمام و سرویس های بهداشتی باید در جایی تعبیه شوند که آب داخل آنها نشود.در صورتیکه ناگزیر به نصب کلید در کنار لوله های آب شدیم باید صفحات عایقی را بین کلید و لوله ها قرار داد.
ارتفاع پنجره از کف اتاق نباید کمتر از 75 سانتیمتر باشد.در غیر اینصورت باید حتماً پنجره ها دارای حفاظ فلزی باشند .
برای بالکن و ایوان باید یک دیوار کوتاهی باشد تا از سقوط جلوگیری شود .ارتفاع این دیواره نباید از 90-80 سانتیمتر کمتر باشد.
سوخت های فسیلی از قبیل نفت،بنزین و ... را بایداز محل مسکونی دور نگه داشت.
مصالح باید طوری باشند که در برابرزمین لرزه ها مقاوم و از نفوذ رطوبت و آب جلوگیری کنند و ضد حریق باشند.

## Slide 19: ساخت واحدهاي مسكوني
براي اتاق هاي خواب و نشيمن حداقل مساحت 12 متر مربع و مساحت كمتر از 12 زير حد استاندارد مي باشد.سطح مورد نياز براي نورگيري و آفتاب گيري (سطح پنجره ها) اين اتاق ها بايد بين يك سوم تا يك پنجم سطح كف اتاق ها باشد.البته اين نسبت ها به شرايط جوي و جغرافيايي منطقه بستگي خواهد داشت.
مساحت آشپزخانه بايد حداقل 12 متر مربع باشد مگر اينكه در طراحي اتاق نشيمن ، هال و آشپزخانه در هم ادغام شوده كه در اين صورت متراژ مورد نظر 24 متر مربع خواهد بود.
از نظر بهداشتي بهتر است سرويس ها از هم جدا باشند و كف و ديوارهاي آنها كاشي يا سراميك باشد . سطح لازم براي حمام در يك خانواده 4 نفري ،6 متر مربع و ابعاد آن 2/4×2/4 يا 2/4×2/5 مي باشد. ابعاد مورد نیاز برای دستشویی 1/4 یا 1/3 در 1/4 یا 1/5 می باشد.همچنين در يك واحد مسكوني 60 % متراژ زمين جهت زيربنا مناسب مي باشد.
ارتفاع اتاقها در ایران8 /2 تا 3 متر است که معمول آن 75 /2 تا 8 /2 متر است

## Slide 20: استانداردهای آشپزخانه منازل
بهتراست آشپزخانه در شمال شرق و شمال غرب و در ترجیحا در شمال خانه باشد.
بهتر است از آشپزخانه،حیاط و محل بازی کودکان،ایوان و بالکن قابل دیدن باشد.
آشپزخانه باید ارتباط مناسب با اتاق غذاخوری و دیگر اتاق ها داشته باشد.
مجهز به سیستم آب سرد و گرم باشد.
سطح دیوارها ضدرطوبت و قابل شستشو باشد.کف شوی و سایر امکانات تمیز کننده در نظر گرفته شود.
حداقل عرض آشپزخانه 2 متر است . بهتر است فضای بیشتری برای آن در نظر گرفت.
هواکشها باید در فاصله 70-65 سانتیمتری بالای اجاق گاز با ابعاد مناسب نصب شود.
ارتفاع میز کار آشپزخانه 85 سانتیمتر و قفسه های بالا تا ارتفاع 1/2 متر باشد .
آشپزخانه باید از نور کافی و تهویه مناسب برخوردار باشد.

## Slide 21: سرويس هاي بهداشتي
درب سرويس ها هميشه بايد به طرف داخل باز شوند تا در موقع باز شدن از مكش بو جلوگیری شود.
عرض درب ها معمولا بين 75-65 سانتيمتر در نظر گرفته مي شود.
تهويه در سرويس ها چه طبيعي و چه مصنوعي از ضروريات مي باشد.
سرويسها و کف شوی بايد طوري طراحي شوند كه به راحتي قابل شستشو باشد.
عايق سازي سرويسها از اهم مسائل بهداشتي است كه بايدبادقت لازم انجام شود .
ايمني سرويس ها از لحاظ سيم كشي و موزاييك كاري كه مانع سر خوردن باشد.
لوله هاي فاضلاب بايد دارای سیفون و از ورود بو و نم به بیرون مانع گردند.
محلي جهت نگهداري مواد تميز كننده مثل پودرها و ضدعفوني كننده تعبیه گردد.
در يك سرويس كامل از لحاظ راحتي و اقتصادي پیش بيني هاي لازم به عمل آيد.

## Slide 22
زيرزمين
1- ساخت اتاق مسكوني در زيرزمين مجاز نيست.ولي در صورت اجبار استفاده به عنوان محل سكونت حتماً بايد از نور وتهويه مناسبي برخوردار باشد.
2- ديوارها و كف ها بايد ضد رطوبت باشد .
3- پي ديوارها حداقل60 سانتيمتر غيرقابل نفوذ به يخ و سرما باشد.
4- ديوارهاي خارجي بايد داراي پوشش عايق روكار باشند به عنوان لايه ضد رطوبت برروي ديوارها به كار مي روند.
5- خاك اطراف محل مسكوني بايد كاملاً زهكشي باشد.
6- اكثر اوقات دستگاه حرارت مركزي در زيرزمين قرار دارد لوله هاي انتقال دهنده حرارت بهتر است از سقف انبار يا پاركينك بگذرد.
7- براي اتاقهاي ديگر زير زمين بايد بتوني به ضخامت 80 ميليمتر با روكش20 ميليمتر سيمان و قرنيز 100 ميليمتر در نظر گرفته شود و ديوارها هم بهتر است گچ باشد.
8-ارتفاع انبار 2-8 /1 متر در نظر گرفته مي شود.حداقل فضاي مورد نياز 6-4 متر مربع مي باشد.
9- تهويه ، وجود توري و ايمني جهت جلوگيري از آتش سوزي ضروري است.
وضعيت راهروها
عرض راهرو 1 متر ولی اگر درب ها در دو طرف راهرو و یا رو به روي هم باشند عرض 6 /1 متر و اگر روبه روي هم قرار نگيرند عرض 4 /1 -3 /1 پيشنهاد مي شود.

## Slide 23: 1- نور طبيعي
نور خورشید(بهترین منبع تولید نور) ، مهتاب(انعکاس نور خورشید)، آذرخش(تخلیه الکتریکی بین ابر و زمین) و شب تابی می باشد.
حداقل شدت روشنايي در اتاق نشيمن در ارتفاع 70 سانتيمتري از كف نبايد كمتر از 6 فوت كندل باشد.
در عرض جغرافيايي 39درجه در صورتيكه جلو پنجره مانعي وجود نداشته باشد و نسبت سطح آن به سطح كف اتاق 15 درصد باشد، روشني 6 فوت كندل تامين مي گردد و اين در صورتي است كه ديوارها و سقف اتاق داراي رنگ روشن باشد.
ديوارها بايد 60-40 درصد و سقف ها بايد 80 درصد قدرت انعكاس نور را دارا باشند
بهتر است دیوارها و سقف حالت مات را داشته باشند زيرا سطوح براق باعث چشم زدگي مي شوند .
انعکاس نور سطوح کار 50-25 درصد و حداقل 20 درصد برای کف ها باشد.
رنگ سفید 87-80 درصد، رنگ کرم 80-70 درصد،زرد 75-63 درصد انعکاس نور دارند.
وسایل آلومینیمی 60 درصد، سیمان 25 درصد، و آجر 15 درصد انعکاس نور دارند.
نور و روشنايي

## Slide 24: 2- نور مصنوعي
به وسیله منابع الکتریکی تامین می شود.در مورد اتاق نشيمن حداقل از سه نقطه و براي اتاق هاي ديگر از دو نقطه بايد روشنايي به اتاق داده شود كه هم باعث درخشندگي به ميزاني كه موجب چشم زدگي نگردد و هم تمام اتاق به اندازه كافي روشن شود.براي كنترل درخشندگي شديد لامپ ها، بهتر است از آباژور حباب استفاده شود تا روشنايي و درخشندگي زياد نسبت به زمينه پشت آن جلوگيري گردد.
انواع روشهای تابش و توزیع نور مصنوعی به صورت زیر می باشد:
روشنایی مستقیم
روشنایی غیر مستقیم
روشنایی نیمه مستقیم
- روشنایی نیمه غیر مستقیم
روشنایی مختلط

## Slide 25: انواع روشهای تابش و توزیع نور مصنوعی
روشنایی مستقیم :
نور مستقیماً از منبع تولید نور به کف اتاق می تابد .تقریباً 95 درصد نور به پایین یا محل کار می تابد.(مثل چراغ مطالعه) این روش از نظر اقتصادی ارزان ولی از نظر سلامت و بهداشت چشم نامطلوب بوده و تولید سایه همچنین ایجاد خیرگی(Glare ) کرده و باعث خستگی چشم ها می شود. خستگی زودرس چشم ها به دلیل سایه ایجاد شده می باشد.
روشنایی غیر مستقیم:
در این روش قسمت اعظم نور (100-90 درصد) نور به سقف تابیده می شود و به وسیله انعکاس نور از سقف و دیوارها روشنایی در اتاق تامین می گردد.این روش از نظر اقتصادی گران می باشدولی از نظر بهداشت چشم مطلوب بوده و باعث خیرگی نمی گردد.

## Slide 26
خصوصیات یک سیستم روشنایی مناسب:
از نظر کیفی حالتی شبیه به روشنایی طبیعی داشته باشد.
از نظر کمی استاندارد باشد.
ایجاد خیرگی نکند و بتواند همه جا را یکنواخت روشن کند.
از به وجود آمدن سایه های واضح که سبب به وجود آمدن حرارت شود جلوگیری کند.
از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.
زاویه اختفاء (زاویه بین شعاع نورانی با سطح افق)منابع نور رعایت شده باشد.
روشنایی نیمه غیر مستقیم:
در این روش از حبابهای کوری استفاده می شود که قسمت بالای آن باز است 30 درصد به طرف پایین و 70 درصد به طرف سقف می تابد. نور در این روش در تمام جهات منتشر می شود و از نقطه نظر بهداشتی مطلوب است
روشنایی مختلط:
از روشهای مختلف فوق استفاده می شود

## Slide 27
اثرات کم بودن نور
کم بودن نور باعث خستگی فکری ، خستگی چشمی و نیستاگموس می شود.نیستاگموس دارای علائم مخفی(حرکات غیر طبیعی چشم) و آشکار(سردرد ، سرگیجه، عدم دید خوب در تاریکی، ترس از نور، بی حسی قرنیه،شب کوری،ازدیاد ضربان قلب و ترومور)می باشد.این بیماری برگشت پذیر بوده و منجر به کوری نمی شود.
اثرات زیاد بودن نور
زیاد بودن نور سبب خیرگی(Glare ) و خستگی چشمی می شود.اگر از نوعی باشد که نور آبی تولید کند خطر نابودی دائم حساسیت به نور وکوری می شود.
اثرات نور

## Slide 28: شدت روشنایی
شدت روشنايي در يك سطح ميزان شار نوري تابيده شده بر واحد سطح را نشان مي دهد.
لوكس:روشنايي ايجاد شده به وسيله شار نوري يك لومن بر روي سطحي برابر يك متر مربع. (Lux)
فوت –كندل(شمع- پا):عبارت است از روشنايي سطحي معادل يك فوت مربع كه شار نوري مساوي يك لومن را به طور يكنواخت از فاصله يك فوتي منبع نور دريافت كند. (ft-c)
نوع فعاليت | حمل و نقل (جابجاكردن ) | كارهاي غير دقيق | كارهاي نيمه دقيق | كارهاي دقيق | كارهاي خيلي دقيق
شدت روشنايي ميزكار (لوكس) | 100-50 | 250- 125 | 500-250 | 1000-500 | 1000 و بيشتر

## Slide 29: شدت روشنايي معمول در برخي از محلها
سطح خيابان در شب | 300 لوكس
اتاق نشيمن | 300-100 لوكس
اتاق كار | 500-300 لوكس
سطح زمين در خورشيد زمستان | 10000لوكس
سطح زمين در خورشيد تابستان | 100000 لوكس

## Slide 30: سروصدا
سروصدا
به طور کلی هرگونه صدای ناخواسته و یا صدا در زمان نامناسب و یا مکان نامناسب را سروصدا گویند. سرو صدا باعث افت شنوایی،مداخله و مزاحمت در مکالمه ،کاهش خواب و اثرات فیزیولوژیکی در انسان می شود.
صوت
انرژی مکانیکی حاصل از یک سطح مرتعش شده بوده که به شکل سینوسی حرکت و منتقل می گردد.صوت از محیط های جامد،مایع و گاز عبور میکند اما از خلا عبور نمی کند. سرعت عبور صوت از میان یک محیط بستگی به تراکم پذیری و دانسیته محیط دارد.

## Slide 31: مشخصه های صوت
توان صوت
مقدار انرژی صوتی که در واحد زمان به وسیله منبع صوت ایجاد می شود توان صوت نامیده می شود که بر حسب وات(ژول بر ثانیه) بیان می گردد.توان صوت یکی از ویژگیهای منبع صداست و مستقل از محیط انتشار است.
شدت صوت
مقدار انرژی صوتی که در واحد زمان از واحد سطحی که عمود بر امتداد انتشار صوت است،می گذردشدت صوت نامیده می شود و واحد اندازه گیری آن وات بر متر مربع می باشد.هرچه شدت صوت بیشتر باشد ،احساس صدا شدیدتر خواهد بود

## Slide 32: مشخصه های صوت
آستانه شنوایی
حداقل فشار صوتی که قادر به تحریک گوش انسان است ، آستانه شنوایی نامیده می شود.به دلیل حساسیت افراد ،این آستانه در افراد گوناگون متفاوت است.اما مقدار مبنا 0002 /0 میکروبار با فرکانس 1000 هرتز است.
آستانه درد
اگر شدت صوت به تدریج زیاد شود زمانی می رسد که درک صوت با احساس درد در گوشها همراه می شود.این مقدار را آستانه درد می نامند
شدت صوت برابر 120 دسی بل حدود آستانه درد نامیده می شود .

## Slide 33: ميزان جذب صداي يك سطح ميزان صدايي كه توسط يك سطح مشخص جذب مي گردد را با واحد سابين(sabin) بيان مي كنند. سابين از حاصلضرب مساحت در ضريب جذب آن سطح به دست مي آيد . به عنوان مثال يك سطح با مساحت 200 فوت مربع كه از ماده اي با ضريب جذب 05 /0 ساخته شده است 10 سابين صدا را جذب مي كند.
ميزان كاهش جذب صداي يك سطح از رابطه زير محاسبه مي شود:
NR=10ℓ A2/ A1
NR : ميزان كاهش صدا برحسب دسي بل
: A2 ميزان حذب صداي يك سطح بعد از بهبود و : A1ميزان جذب صداي يك سطح قبل از بهبود

## Slide 34: اثرات سر وصدا
اثرات فیزیولوژیکی شامل افزایش تعداد ضربان قلب،تعداد تنفس و بالارفتن مقدار مصرف اکسیژن و افزایش فشار خون
ب) اثرات روانی شامل افزایش میزان تحریک پذیری،بی حوصلگی،پرخاشگری و خستگی زودرس ،کم شدن و بی دقتی در فعالیتهای مغزی و ناهماهنگی کارهای فکری
ج) اثرات عمومی شامل تهوع،سردرد، سرگیجه ، استفراغ،نیستاگموس(بیماری چشمی قابل برگشت)و گشاد شدن مردمک چشم
د) اثر بر سیستم شنوایی که مهمترین اثر صدا محسوب می شود و باعث کاهش موقت (Temporary Threshold Shift ) و کاهش دائم (Permanent Threshold Shift) آستانه شنوایی می شود . اثر كاهش شنوايي در صداهاي بيشتر از 85 دسي بل ايجاد مي گردد.
عوامل اصلی مرتبط با افت شنوایی شدت صوت،تعداد فرکانس، زمان تماس و تکرار عمل است
با افزایش زمان تماس میزان آسیب وارده افزایش می یابد. عکس العمل افراد نسبت به صدا بستگی به جنس،سن و زمینه اقتصادی اجتماعی دارد

## Slide 35: رهنمودهاي مقادير حداكثر و قابل قبول صوت در محيط هاي مختلف
محل | حداكثر | معمول
اتاق نقشه كشي | 55 | 50-35
اتاق بيمارستان | 40 | 35-25
اتاق هتل ها | 45 | 40-30
سالن هاي تفريحي سرپوشيده | - | 45-30
كتابخانه | 45-40 | 10-30
سالن تئاتر و سينما | 45-35 | 35-30
ادارات خصوصي | 45-40 | 40-30
اتاق مسكوني در روستاها و حاشيه شهرها | - | 30-20
اتاق مسكوني در شهرها | - | 35-25
رستوران ها | 50 | 45-35
كلاس درس | 40-30 | 40-30

## Slide 36: استانداردهاي ایران در طرح كنترل صدا براي مناطق مختلف
منطقه | هنگام روز( دسي بل) | هنگام شب(دسي بل)
صنعتي | 70 | 70
تجاري | 65 | 50
مسكوني – تجاري | 60 | 45
مسكوني | 55 | 40
بيمارستان – آسايشگاه | 45 | 35

## Slide 37: کیفیت هوای داخل ساختمان
ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و عایق سازی بهینه ساختمانها ،باعث کاهش ورود هوای آزاد به داخل ساختمان و در نتیجه کاهش تبادل هوای داخلی و خارج گردیده که مانع ترقیق هوا و افزایش غلظت آلودگی های داخل ساختمان می شود.از طرف دیگر به منظور استفاده بهینه از انرژی و افزایش بهره وری سیستم های تهویه مطبوع ،سعی بر کاهش ارتباط هوای داخل ساختمان با هوای آزاد می شود که باعث تشدید مشکل خواهد شد.
آلودگی هوای داخل ساختمان به آلاینده های میکروبی ،شیمیایی و فیزیکی به عنوان یک مساله بهداشتی جدی شناخته شده و عامــــــــل ایجـــاد بیمـــــــــاری وابسته به ساختــــمــــان (- Building Related Illness ) و سندرم ساختمان بیمار
(Sick Building Syndrome) بوده که عوارضی را برای افراد در معرض تماس ایجاد می کنند . سندرم ساختمان ، بیمار حالتهایی نظیر خواب آلودگی،سردردهای مکرر،سوزش چشم،خستگی در افراد ساکن در ساختمانهای نامناسب دیده می شود.این شرایط معمولا در نتیجه دی اکسید کربن ،دود سیگار،رطوبت و سایر منابع ایجاد می شود.

## Slide 38: آلودگي هاي هواي داخلي ساختمان
محصولات احتراق مانند CO ، CO2 ، NO2
مواد شيميايي فرار مانند آفت كشها و حلال ها
محصولات تنفسي مانندآزبست و گرد وغبار
محصولات تنفسي مانند CO2 و بخار آب
آلاينده هاي ميكروبي مانند باكتريها قارچها و ويروسها
راديونوكلوئيدها مانند رادن
بوها مانند بوهاي توليد شده در موارد فوق

## Slide 39: دلايل اصلي مشكلات كيفي هواي محيط هاي سربسته
تهويه ناكافي (52 درصد)
آلودگي هاي ناشي از داخل ساختمان(17 درصد)
آلودگي ناشي از خارج ساختمان(11 درصد)
آلودگي ميكروبي(5 درصد)
آلودگي ناشي از مصالح ساختماني (3 درصد)
بقيه موارد(12درصد)

## Slide 40: مهمترين آلاينده هاي منازل Indoor air pollutions
  آلاينده هاي بيولوژيك
باکتریها ،ویروسها،قارچها،گرده های گیاهان ،گردوغبار و ذرات ریز در هوای داخلی ساختمان مشاهده شده است.قارچها شامل اسپورها و مخمرها بوده که در حضور رطوبت زیاد تکثیر آنها افزایش می یابد.(بیشتر از 70 درصد وبعضی مواقع 60-45 درصد).
گرده گیاهان و قارچها و دیگر آلرژنها اغلب به وسیله سیستم های تهویه،عایق سازی،ردیاب ها و درب و پنجره باز وارد ساختمان می شوند.منابع بیولوژیکی آلاینده ها شامل سیستم های تهویه مطبوع ،رطوبت سازها، کانالهای هوا،برجهای خنک کننده،گلها،درختان و گرده های گیاهی،ساکنین منازل و حیوانات خانگی می باشد.

## Slide 41: آلاینده های شیمیایی
سرب
سرب در استخوان ،خون و بافت ها تجمع کرده و باعث مسمومیت می شود.همچنین سرب در ادرار نیز مشاهده شده است.در بسیاری از موارد باعث عقب ماندگی ذهنی،نابینایی،بیماریهای مزمن کلیوی،خستگی ،کم خونی،گاستروانتریت،ضعف عضلانی ،تغییرات رفتاری،افزایش فشار خون،نقص عضو و بیماریهای دیگر می شود.مسمومیت سرب مرتبط با کودکان که در منازل قدیمی و زیر استاندارد زندگی می کردند به قبل از 1950 برمی گردد که کودکان رنگهای سربی روی وسایل چوبی و رنگهای پوسته پوسته شده و ورقه شده روی دیوار و دیگر سطوح را می خوردند. حذف رنگهای با پایه سربی کار ارزشمندی جهت محافظت کودکان ،بزرگسالان و کارگرانی که در معرض استنشاق و فیوم های سرب بود.به هرحال دیگر منابع سرب که در ذیل بحث شده اند عامل اصلی افزایش سطح سرب خون می باشند.
منابع دیگر سرب فیوم های سرب و خاکسترهای تولید شده در صنایع باتری سازی و تعمیر باتری،تترااتیل سرب افزوده شده به بنزین می باشد.

## Slide 42: آلاینده های شیمیایی
مونوكسيد كربن گازی بی رنگ ، بی بو و بی مزه است.آن از احتراق ناقص سوختهای کربنی تولید می شود.وسایل گرم کننده داخل منازل مهمترین پتانسیل تولید آن را دارند.سیگار نیز منبع مهم مونوكسيد كربن می باشد که توسط افراد سیگاری در داخل منازل تولید می شود.
آموزش عمومی و مراقبت پزشکی ،استانداردهای کاربردی و اعمال کد ساختمانی می تواند در معرض قرارگرفتن را کاهش دهد و از مرگ ناشی از مسمومیت مونوكسيد كربن جلوگیری کند.منازل موجود در نواحی پایین از نظر اقتصادی- اجتماعی می تواند بیشترین سطح مونوكسيد كربن را داشته باشد.

## Slide 43: آلاینده های شیمیایی
رادون گازی بی رنگ ، بی بو و بی مزه می باشد که از نظر شیمیایی بی اثر و رادیواکتیو می باشد.در اثر تجزیه رادیوم از اورانیوم در اکثر خاکها و سنگها آزاد می شود.آن به طور طبیعی در خاک ،آبهای زیرزمینی و هوا وجود دارد.آن در درجه حرارتF o50 (10 درجه سانتیگراد) 60 برابر بیشتر از اکسیژن در آب حل می گردد.رادون دارای نیمه عمر 8/3 روز می باشد.توریوم ،یکی از محصولات تجزیه اورانیوم، نیز رادون منتشر می کند.رادون و محصولات منتشر کننده آلفا (خصوصاً پلوتونیوم) به طور بیولوژیکی قسمت عمده تابش زمینه طبیعی را شامل می شوند.موادی که بتا و گاما ساطع می کنند این اهمیت را ندارند.
خطر مرتبط با رادون بستگی به غلظت و زمان تماس دارد.رادون نباید در هوای داخل ساختمان از 2 تا 5 پیکوکوری بر لیتر تجاوز کند.

## Slide 44: آلاینده های شیمیایی
فرمالدئید گازی بی رنگ می باشد که ممکن است سبب ناراحتی و درماتیت تماسی داخل ساختمان گردد.بوی آن در غلظت ppm 1 قابل تشخیص است.تماس1تا ppm5یا کمتر می تواند سبب سوختگی چشم هاو تحریک مجاری فوقانی تنفسی گردد.در غلظت ppm 7 /2 -3 /0 سبب اختلال در خواب و همچنین تحریک افراد می گردد.تماس در غلظت ppm 20-10سبب سرفه ،گرفتگی قفسه سینه،احساس فشار در سرو تپش قلب می شود.تماس های ppm 100-50 و بیشتر می تواند آسیب های جدی از جمله ادم ریوی ، پنومونی و احتمال مرگ در غلظت بیش از ppm 100 شود.
منابع فرمالدئید در منازل رزین ها ، چسب ها،چوب ها، فرمالدئید اوره جهت عایق کاری، پارچه های فشرده،عطرها،داروها، گندزداها و مواد آرایشی به علاوه مواد شیمیایی استفاده شده در آزمایشگاههای پاتولوژی و آناتومی و کارخانجات اتومبیل سازی ،کاغذ و تجهیزات الکتریکی می باشد.
اداره بهداشت و ایمنی شغلی برای زمان 8 ساعت متوسط تماس شغلی را از ppm 3 به ppm1 با ماکزییم تماس کوتاه مدت ppm2 برای مدت 15 دقیقه کاهش داده است

## Slide 45: آلاینده های شیمیایی
دود تنباکو شامل سوسپانسیون ذرات 01 /0 تا 1 میکرومتر باقیمانده از احتراق تنباکو و گازهای خطرناک چون مونوکسید کربن می باشد. تماس غیرارادی طولانی مدت با دود سیگار ،همچنین بی اراده بودن نسب به کشیدن سیگار خطر ابتلا به سرطان ریه را افزایش می دهد.به علاوه بیماریهای تنفسی در کودکانی که والدین آنها سیگاری هستند نسبت به کودکانی که والدین آنها سیگاری نیستند بیشتر است.
برای دستیابی به کیفیت مطلوب هوای داخل ساختمان میزان تهویه ی بیشتر از 5 برابر در نواحی با دود سیگار پیشنهاد شده است.در ادارات جاییکه افراد سیگاری وجود دارند حداقل ft3/min 20 برای هر نفر هوای تمیز باید فراهم شود.این میزان برای نواحی که افراد سیگاری ساکن نیستند حداقل ft3/min5 باید فراهم گردد.

## Slide 46: تهويه
يكي از اصول مهم و بهداشتي مي باشد.هواي داخل ساختمان بايد عاري از بوهاي نامطبوع ،مقادير غيربهداشتي ميكروارگانيسم ها ،آلرژيها و آلاينده هاي شيميايي باشد.طراحي تهويه بايد طوري باشد تا از تغييرات زياد درجه حرارت ،ايجاد ناراحتي و عدم آسايش جلوگيري نمايد(مقدار هواي تازه مورد نياز براي هر فرد در دقيقه 283 ليتر مي باشد).
بنا به تعريف تهويه ،تهيه هواي تازه با درجه حرارت مناسب براي از بين بردن بو و آلودگي هاي هوا مي باشد.

## Slide 47: تهويه مطبوع: عبارت است از سيستمي براي ايجاد جريان هوايي كه داراي درجه حرارت مناسب باشد و عوامل شيميايي،فيزيكي و بيولوژيكي آن كنترل شود.
انواع تهويه
1- تهويه طبيعي
حداقل ميزان هواي تازه قابل قبول به ازاي هر نفر ساكن در اتاق حداقل5 فوت مكعب در دقيقه مي باشد،در حاليكه اين رقم در مورد اتاق هايي كه سيگاركشيدن آزاد يا مكانهايي كه انجام فعاليت هاي آلوده ساز مجاز است،بايد به 20-15 فوت مكعب در دقيقه افزايش داده شود.
از ميزان CO2 موجود در هواي داخلي مي توان به مشكل آلودگي هواي داخلي پي برد.اگر غلظت CO2 كمتر از 600 پي پي ام بود و دما و رطوبت در حد راحتي باشد،نارضايتي از كيفيت هوا به حداقل مي رسد. غلظت ايده آل CO2 در هواي داخلي 350-250 پي پي ام مي باشد.در حالت عادي 1 تا 2 بار جابجايي هوا در هر ساعت از طريق درب و پنجره و شكاف ها و روزنه هاي موجود در ديوار و سقف صورت ميگيرد.اما با كاربرد روشهاي بهينه سازي در مصرف انرژي ميزان جابجايي تا 50 درصد يا بيشتر كاهش مي يابد.

## Slide 48: انواع تهويه : تهويه مصنوعي
الف) مكشي ياسيستم خلا
در اين روش هوا توسط بادبزن مكيده و به بيرون اتاق رانده مي شوند.در نتيجه فشار هوا در اتاق كاهش يافته و به علت اين كمبود فشار ، هوا از در و پنجره وارد مي گردد.از اين روش در تهويه آشپزخانه و توالت استفاده مي شود.
ب)تهويه دمشي يا سيستم پرفشار
در اين روش هوا توسط بادبزن از خارج به داخل فرستاده مي شود و درنتيجه فشار بخار نسبت به بيرون ،مثبت مي شود و اين اختلاف فشار ، هواي آلوده را از طريق درها و پنجره ها و درزها به بيرون مي راتد.
ج) تهويه مطبوع
كنترل همزمان همه عوامل موثر بر شرايط فيزيكي ،شيميايي و بيولوژيكي(گرما،رطوبت،جريان هوا، ميكروارگانيسم ها،بوها و گازها). در اين روش ابتدا هوا تصفيه شده و سپس با بخار آب اشباع شده به درون اتاق دميده مي شود.اختلاف گرماي هواي بيرون و هواي تهويه مطبوع نبايد از 20 درجه فارينهايت بيشتر باشد. از اين روش تهويه در موسسات ، بيمارستانها ،صنايع و منازل استفاده مي شود.

## Slide 49: تهویه اماکن عمومی
در سالن های تفریحی ،تئاتر ،کلیساها ،اتاق های کنفرانس و سایر محل های تجمع موقتی ،یک سیستم تهویه مکانیکی به منظور دستیابی به حداقل 15 فوت مکعب هوای تمیز در هر دقیقه به ازای هر نفر لازم است. تقریبا یک سوم هوای باز چرخش شده باید هوای آزاد تمیز باشد.
تهویه در موسسات فرهنگی- تربیتی
در این اماکن اگر تهویه طبیعی صورت می گیرد سطح پنجره ها یا دیگر قسمت های باز شونده حداقل 5/12 درصد سطح کف اتاق باشد.سالن ژیمناستیک و استخرهای شنا نیاز به کنترل ویژه درجه حرارت، رطوبت و تهویه دارد.در صورت تهویه مصنوعی به ازای هر نفر باید حداقل ft3/min 7 هوا تامین شود.اما میزان تهویه ft3/min 15-10 به ازای هر نفر توصیه می شود.در صورتیکه گردش هوا انجام شود باید حداقل یک سوم هوا از هوای بیرون تامین شود.

## Slide 50: تهویه توالت و حمام
تهویه توالت و حمام معمولا توسط پنجره ها یا کانالهای تهویه انجام می شود.ویژگی معمول تهویه طبیعی این است که سطح پنجره یا نورگیر حداقل 10-8 درصد مساحت کف بوده و کمتر از 3 فوت نباشد و 45 درصد آن بازشو باشد.برای تهویه ثقلی ،سطح مقطع کانال ها باید حداقل 72 اینچ مربع به ازای هر سنگ توالت یا آبریزگاه باشد و حداقل 2 فوت مکعب در دقیقه هوای تازه به ازای هر فوت مربع مساحت سطح فراهم شود.در جاهایی که پنجره ها و کانال ها برای تهویه ناکافی بوده و یا وجود ندارد ، یک سیستم تهویه مکانیکی که قابلیت تامین 5 با جابجایی هوای حمام یا توالت را در هر ساعت در طول ساعات استفاده را داشته باشد،لازم است.

## Slide 51: منابع
Environmental Engineering \ J.A.Salvato\2003
بهداشت مسکن و اماکن عمومی / مهندس بابایی و مختاری / انتشارات آثار سبحان/1385
کلیات بهداشت محیط / مهدی احمدی و غلامرضا موسوی / انتشارات شهراب/1384