## Slide 1: بنام خدا

## Slide 2
مواد زائد جامدSolid Waste

## Slide 3: مواد زائد جامد
پسماند يا زباله به مواد جامد، مايع و گاز( غير از فاضلاب) گفته مي شود که بطور مستقيم يا غير مستقيم حاصل فعاليت انسان بوده و از نظر توليد کنــنده زايد تلقي مي گردد
به کلیه مواد زائد حاصل از فعالیت هاي روزمره انسان و حیوان که در حالت طبیعی به صورت جامد بوده و به علت بلا استفاده و یا ناخواسته بودن به دور انداخته می شوند مواد زائد جامد گویند.

## Slide 4: ترکیب پسماند
برای مدیریت و برنامه ریزی جهت جمع آوری و دفع بهداشتی زباله بایستی از ترکیب آن آگاهی کامل داشته باشیم شناخت ترکیب فیزیکی و شیمیایی زباله ،مواد تشکیل دهنده زباله را روشن می نماید

## Slide 5: ترکیب فیزیکی
رطوبت
دانسیته زباله
ابعاد ذرات

## Slide 6
مقدار رطوبت زباله :
میزان رطوبت زباله معمولاً بصورت مقدار رطوبت موجود در واحد جرم خشک یا مرطوب بیان می شود .
دانسیته زباله :
دانسیته زباله عبارتست از جرم مخصوص زباله و مقادیر دانسیته زباله ها بستگی به موقعیت جغرافیائی – فصل سال و مدت زمان ذخیره نمودن زباله .
آنالیز ابعاد ذرات زباله :
اندازه ابعاد ذرات زباله بوسیله سرند های طبقه بندی شده تعیین می گردد و در 4 دسته قرار می گیرند :
ذرات ریز 8 – 0 میلیمتر
ذرات متوسط 40- 8میلیمتر
ذرات بزرگ 120- 40میلیمتر
پسماندهای الک ( سرریز ) عموماً بیش از 120میلیمتر

## Slide 8: اثرات آلودگی های ناشی از دفع غیر بهداشتی زباله
بر مبنای اصول بهداشتی و بهسازی زیست محیطی بایستی زباله ها که منشاء انواع آلودگی هستند در اسرع وقت دفع گردند چرا که در غیر اینصورت انتشار و انتقال بیماری – ایجاد بو و چشم اندازهای بد و نشت شیرابه زباله ها باعث آلودگی شدید محیط زیست می گردد .
بیماریهایی همچون کزاز – حصبه و شبه حصبه – انگلهای روده ای – اسهالهای خونی – فلج اطفال – سالک پوستی و احشائی و … از جمله بیماریهایی هستند که از طریق آلودگی ناشی از مواد زائد جامد در آب ، هوا و خاک حاصل می شوند .
سیاه زخم Anthrocis :
بیماری که توسط مواد غذائی و علوفه آلوده در دامها بروز نموده و به انسان سرایت می کند . ابتلای انسان به این بیماری از راه خراش پوستی است که توسط حشرات ایجاد می گردد .
بروسلوز Brucellosis:
بیماری عفونی است که در انسان بشکل تب مالت در دامها بصورت سقط جنین ظاهر می شود و از راه دستگاه گوارش و به وسیله علوفه آلوده به زباله به حیوان سرایت می نماید . کارکنان کشتارگاهها و فروشگاههای گوشت و دامداریها بیشتر در معرض این بیماری قرار می گیرند .
کیست هیداتیک Hydatidosis:
نوعی بیماری انگلی شایع در ایران است که ارتباط مستقیم با مدفوع سگ و رشد لارو اکی نوکوکوس گرانولوزوس ( Echinococus granolossus در یکی از اعضای بدن انسان به وجود می آید . سگهای ولگرد و زباله خوار از طریق دفع مدفوع موجب انتشار انگل می شوند .

## Slide 9
بیماریهایی که از طریق جوندگان انتقال می یابند :
موشها از طریق مدفوع – ادرار و گزش موجب انتشار آلودگی می شوند . بیماریهای کریومننژیت – سالمونلا – تریشینوز و هاری بیماریهای انگلی مثل آمیبیاز و … از طریق موش منتقل می شوند .
سه نوع موش منتقل کنند بیماریها عبارتند از :
1- موش خانگی 2- راتوس نروژیکوس 3- راتوس راتوس که از زباله های شهری تغذیه می کنند و شرایط برای راتوس نروژیکوس از بقیه مهیا تر است .
بیماریهای ناشی از آلودگی آب به لحاظ وجود فلزات سنگین – ترکیبات کادمیوم – نیتراتها – رادیو اکتیو و غیره هستند .
بیماریهای ناشی از آلودگی خاک :
آلودگی خاک اثر مستقیمی روی آلودگی آب دارد و می تواند در انتشار انواع و اقسام باکتریها – ویروسها و انگلها موثر واقع شود .

## Slide 10: پسماند ها به پنج گروه تقسيم مي شوند
۱- پسماندهاي عادي: به پسماندهايي گفته مي شود که به صورت معمول از فعاليت هاي روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آْنها توليد مي شود. از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني.
۲- پسماندهاي پزشکي : به کليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها، مراکز بهداشتي، درماني، آزمايشگاههاي تخصصي طبي و ساير مراکز مشابه گفته مي شود.
۳- پسماندهاي ويژه: به کليه پسماندهايي گفته مي شود که به دليل بالا بودن حداقل يکي از خواص خطرناک از قبيل سمي بودن، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد.
۴- پسماندهاي کشاورزي: به پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي توليدي در بخش کشاورزي گفته مي شود از قبيل فضولات، لاشه حيوانات، محصولات کشاورزي فاسد يا غير قابل مصرف.
۵- پسماندهاي صنعتي: به کليه پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي و معدني، پسماندهاي پالايشگاهي، صنايع گاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها، سرريزها و لجن هاي صنعتي.

## Slide 11: زباله هاي شهري
زايدات غذايي به قسمت فسادپذير زباله که معمولاً از زايدات گياهي، تهيه و طبخ و يا انبار کردن مواد غذايي به دست مي‌آيد، اطلاق مي‌شود. کمّيت پس مانده هاي غذايي در طول سال متغير بوده و در ماه هاي تابستان، که مصرف ميوه و سبزي بيشتر است، به حداکثر مي‌رسد. پس مانده هاي غذايي مهم‌ترين قسمت زباله است، چرا که از يک سو به دليل تخمير و فساد سريع، بوهاي نامطبوع توليد کرده و محل مناسبي براي رشد و تکثير مگس و ساير حشرات و جوندگان است و از سوي ديگر به دليل قابليت تهيه کود از آن (کمپوست) حائز اهميت است. قابل ذکر است که ميزان پس مانده هاي فسادپذير در زباله هاي شهري ايران بين ۳۵ تا ۷۶ درصد گزارش شده است.

## Slide 12
آشغال به قسمت فساد ناپذير زباله به جز خاکستر گفته مي‌شود. آشغال در زباله معمولاً شامل کاغذ، پلاستيک ، قطعات فلزي، شيشه ، چوب و موادي از اين قبيل مي‌شود. آشغال را مي‌توان به دو بخش قابل اشتعال و غيرقابل اشتعال تقسيم کرد.
خاکستر باقيمانده حاصل از سوزاندن زغال ، چوب و ديگر مواد سوختني که براي مقاصد صنعتي ، پخت و پز و يا گرم کردن منازل بکار مي‌رود گفته مي‌شود.
زايدات ناشي از تخريب و ساختمان سازي به زايدات حاصل از تخريب ساختمان، تعمير اماکن مسکوني ، تجاري ، صنعتي، و يا ساير فعاليت‌هاي ساختمان سازي اطلاق مي‌شود
زايدات ويژه اين قسمت از زباله ها شامل مواد حاصل از جاروب کردن خيابان‌ها و معابر، برگ درختان، اجساد حيوانات مرده و موادي که از وسايل نقليه به جاي مانده است مي‌شود.

## Slide 14: زباله هاي صنعتي
زباله هاي صنعتي، مواد زايد ناشي از فعاليت‌هاي صنعتي هستند ومعمولاً شامل فلزات، مواد پلاستيکي، مواد شيميايي و بالاخره زباله هاي ويژه و زباله هاي خطرناک هستند. که عمل جمع آوري، حمل و نقل و دفع آن‌ها ضوابط خاص و مقررات ويژه اي را به خود اختصاص داده است.

## Slide 15: زباله هاي خطرناک
مواد زايد خطرناک، مواد زايد جامد يا مايعي هستند که به علت کمّيت، غلظت و يا کيفيت فيزيکي، شيميايي و يا بيولوژيکي مي‌توانند باعث افزايش ميزان مرگ و مير و يا بيماري‌هاي بسيار جدي شوند. براساس تعريف آژانس حفاظت محيط زيست Environmental Protection Agency : EPA)) زباله هاي خطرناک به مواد زايد جامدي اطلاق مي‌شود که بالقوه خطرناک بوده و يا اينکه پس از طي مدت زماني موجبات خطر را براي محيط زيست، فراهم مي‌کنند.
زباله هاي خطرناک معمولاً يکي از مشخصات قابليت انفجار، احتراق، خوردگي، واکنش پذيري و سمي را دارا بوده و اغلب تحت عنوان مواد زايد راديواکتيو، پس ماند هاي شيميايي، زايدات قابل اشتعال، زايدات بيولوژيکي و مواد منفجره دسته بندي مي‌شوند :
از منابع عمده زايدات بيولوژيکي، بيمارستان‌ها، آزمايشگاه ها و مراکز تحقيقات پزشکي هستند.
زباله هاي بيمارستاني به دليل آنکه حاوي زايدات پاتولوژيکي، مواد زايد راديواکتيو ، زايدات دارويي، مواد زايد عفوني، مواد زايد شيميايي و بعضا ظروف مستعمل تحت فشار هستند، از منابع عمده، زباله هاي خطرناک در شهرها محسوب مي‌شوند. تکنولوژي جمع آوري، دفع و يا احياي اين مواد در مقايسه با زباله هاي شهري و خانگي تفاوت بسيار دارد و بايد جداگانه مورد توجه قرار گيرد.

## Slide 16: زباله هاي بيمارستاني
زباله هاي بيمارستاني شامل موادي هستند که با توجه به نوع کار و وظيفه در هر بخش بيمارستاني، متفاوت مي‌باشند. مثلاً زباله بخش عفوني يا اطاق عمل، با مواد زايد آزمايشگاه يا بخش راديولوژي ،تفاوت محسوسي دارد ، زباله بخش‌هاي مختلف بيمارستان‌ها به گروه هاي مختلفي تقسيم مي‌شوند که از جمله:
زباله هاي معمولي بيمارستان عموماً شامل زباله هاي مربوط به بسته بندي مواد و ديگر زباله هاي پرسنل شاغل در بيمارستان و خوابگاه هاي آن‌هاست.
زباله هاي پاتولوژيکي شامل بافت‌ها، ارگان‌ها، قسمت‌هاي مختلف بدن، پنبه هاي آغشته به خون و چرک و مواد دفعي بدن همچون نمونه هاي مدفوع و ادرار و غيره جزو اين گروه از مواد زايد، محسوب مي‌شوند.
مواد زايد راديواکتيو شامل جامدات، مايعات و گازها بوده و دربرخي از بخش‌ها و آزمايشگاه هاي بيمارستان‌ها وجود دارند که جمع آوري و دفع آن‌ها داراي خصوصيات ويژه اي است.
مواد زايد شيميايي شامل جامدات، مايعات و گازهاي زايد مي‌باشد که به وفور در بيمارستان‌ها وجود دارد، در بخش‌هاي تشخيص و آزمايشگاه ها ماحصل نظافت و ضدعفوني بيمارستان، وسايل و ابزار تنظيف و ضدعفوني به انضمام داروها و وسايل دور ريختني اطاق عمل بخش ديگري از اين فضولات را تشکيل مي‌دهند. مواد زايد شيميايي ممکن است خطرناک باشند.

## Slide 17: مدیریت پسماند
مدیریت مواد زائد جامد عبارتست از مجموعه مقررات منسجم و سیستماتیک در خصوص تولید، ذخیره، جمع آوری، حمل و نقل، پردازش و دفع مواد زائد جامد که منطبق بر اصول زیست محیطی و بهداشت عمومی بوده و شامل روابط پیچیده میان بخشی بین رشته هایی مانند علوم سیاسی، برنامه ریزی شهری، اقتصاد، جغرافیا، جامعه شناسی، ارتباطات، آمار، بهداشت، محیط زیست و مهندسی عمران و ... باشد.

## Slide 18: (Integrated Waste Management: IWM) مدیریت جامع مواد زائد
انتخاب و کاربرد تکنیکها، روشها و برنامه های مدیریتی مناسب جهت دستیابی به اهداف ویژه مدیریت مواد زائد را مدیریت جامع مواد زائد گویند.
4 گزینه مهم برای IWM:
1 کاهش در مبدأ تولید
2 بازیافت و کمپوست
3 سوزاندن
4 دفن در زمین

## Slide 19: راههای کنترل تولید مواد زاید جامد:
تولید، اولین عنصر موظف یک سیستم مدیرت مواد زاید جامد است. تولید مواد، یک نقش اساسی و کلیدی در کل سیستم دارد. کنترل تولید مواد زاید جامد به دو طریق کمی و کیفی می باشد. اصولاً مشکل اصلی جوامع تولید روزافزون مواد زاید است. به طور کلی کم کردن تولید زایدات، احتیاج به انجام یک انقلاب در صنایع و طرز نگرش ما به منابع طبیعی دارد. منابع طبیعی باید با حداقل تخریب مورد بهره برداری قرار بگیرند. تولید باید به اندازه مصرف و متناسب با آن باشد. در مصرف باید نهایت صرفه جویی را بعمل آورد.

## Slide 20: عوامل مؤثر در تولید مواد زاید
1-تکنولوژیهای معیوب و آلاینده محیط
2-رواج مواد مصنوعی بجای الیاف طبیعی
3-رواج مواد و محصولات یکبار مصرف
4-تولید محصولات غیر استاندارد
5-استفاده از مواد اولیه نامرغوب

## Slide 21: برنامه های کاهش تولید مواد زاید جامد از مبداء تولید
1-تولیدکالای مرغوب و متناسب با نیازهای جامعه
2-بازیافت مواد و کالا و استفاده مجدد ازآنها
3-کاهش میزان سمیت مواد
4-پردازش مواد زاید جامد در نقطه تولید

## Slide 22: منابع تولید مواد زاید جامد شهری
منابع تولید را می توان بر حسب کمیت و کیفیت مواد زاید تولیدی طبقه بندی نمود. که براساس کیفیت شامل:
1-خانگی
2-تجاری
3-صنعتی
4-بهداشتی درمانی
5-فعالیت های ساختمانی
6-ادارات دولتی

## Slide 23: اجزا تشکیل دهنده مواد زاید جامد شهری را میتوان بصورت زیر تقسیم کرد:
1-مواد زاید غذایی 2-کاغذ ومقوا 3-پلاستیک 4-منسوجات 5-لاستیک و چرم 6-مواد باغبانی 7-شیشه 8-چوب 9-فلزات آهنی و غیرآهنی 10-خاکروبه و خاکستر 11-قوطی های فلزی
درصد اجزا تشکیل دهنده مواد زاید جامد نسبت به منطقه، شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم، موقعیت جغرافیایی و آب و هوای منطقه، فصول سال،متغیر است.

## Slide 24: انواع روش های دفع زباله
دفن بهداشتی زباله
تهیه کود گیاهی(کمپوست)
بازیافت
سوزاندن

## Slide 25: دفن بهداشتی
اقتصادی ترین و قابل قبول ترین روش دفع می باشد
دفن بهداشتی روشی است که موجب فشرده شدن مواد زائد و پوشاندن آن با لایه ای از خاک در انتهای عملیات روزانه گردد
تلنبار کردن زباله کاملا متمایز از روش دفن بهداشتی زباله می باشد

## Slide 26: نکات قابل توجه در دفن بهداشتی زباله
انتخاب محل مناسب
مهمترین خطر زیست محیطی دفن زباله،آلوده شدن منابع آب های زیرزمینی و یا آب های سطحی است،پس سطح آب زیرزمینی در آن منطقه نباید بالا باشد و یا نزدیک منابع آب سطحی نباشد و فاصله آن تا محل مسکونی قابل قبول باشد
جهت وزش باد
برای انتخاب محل دفن و سایر روش های دفع زباله،باید جهت وزش باد مورد توجه قرار داد تا موجب انتقال و استشمام بوی نامطبوع به محل سکونت مردم نشود

## Slide 27
وضعیت توپوگرافی منطقه
شرایط جوی
در مناطقی که شرایط جوی ناپایدار وجود دارد بهتر است از روش دفن زباله خودداری شود.
محصور نمودن محل دفن زباله
جهت جلوگیری از ورود حیوانات اهلی و وحشی به محل دفن

## Slide 28: تهيه كود از زباله
تهيه كود با استفاده از زباله خانگي و فضولات دامداري ها و ضايعات كشاورزي در پاكيزگي محيط و بهداشتي كردن محيط زندگي و زيبايي محيط زيست نقش مهمي دارد . كودي كه از بازيافت زباله بدست مي آيد ، «كمپوست» ناميده مي شود كه نوعي كود آلي (غير شيميايي ) است. و در تغذيه گياه نقش مهمي دارد.

## Slide 29: تهیه کود آلی(کمپوست)
کمپوست در واقع،تجزیه سریع مواد آلی مرطوب و جامد به وسیله موجودات هوازی و غیر هوازی تحت شرایط کنترل شده است
تهیه کمپوست از فضولات حیوانی،فضولات انسانی،لجن سپتیک تانک،مواد زائد آلی غذایی و مواد زائد کشاورزی

## Slide 30: عملیات تهیه کمپوست
1-آماده سازی
مراحل آماده سازی ممکن است شامل:
ذخیره سازی
جدا سازی مواد قابل بازیابی
جدا نمودن مواد غیر قابل اشتعال
خرد کردن و کاهش ابعاد
خمیر کردن و افزودن لجن فاضلاب (مواد مغذی و رطوبت) باشد.

## Slide 31
2-هضم
سیستم های مختلف هضم را می توان به دو دسته ی زیر تقسیم نمود:
1- تهیه ی کمپوست با استفاده از انبار نمودن مواد در ردیف های مجزا در فضاهای باز و هوادهی آنها از طریق کانالهای هوادهی و یا جابجا کردن آنها (روش دسته دسته کردن)
2-تهیه ی کمپوست با استفاده از وسایل مکانیکی در هاضم های مکانیکی

## Slide 32
3-بعمل آوردن
قبل از کاشت و پخش این کود در مزارع، کمپوست باید کاملا تثبیت گردیده باشد.

## Slide 33: روشهای تهیه کمپوست
1-روش دستی:
الف)روش حوضچه ای
ب)روش توده های سطحی

## Slide 34: روش حوضچه ای
مناسب برای در مناطقی که آب و هوا سرد و وزش باد زیاد است
سطح آب زیرزمینی پایین باشد
هر حوضچه به طول9-5 متر،عرض5 متر و عمق1 متر
دیواری در اطراف حوضچه به ارتفاع 20 تا40 سانتی متر جهت جلوگیری از نفوذ آب های سطحی

## Slide 35: روش توده های سطحی
تهیه ی کمپوست با استفاده از انبار نمودن مواد بصورت توده های سطحی ودر ردیف های مجزا در فضاهای باز و هوادهی آنها از طریق کانالهای هوادهی و یا جابجا کردن آنها

## Slide 36
2-کود سازی به روش مکانیکی
کودسازی در کارخانجات بزرگ کمپوست به طریقه مکانیکی انجام می شود
اول زباله از مواد خطرناک پاک می شود. سپس خرد می شوند تا اندازه اجزاء آن به کمتر از 2 اینچ (5 سانتی متر) کاهش یابد. زباله خرد شده سپس با لجن در یک دستگاه همزن، مخلوط و روی هم جمع می شود.

## Slide 37: عواملی که باید در عملیات کمپوست کنترل شوند عبارتند از:
نسبت کربن به ازت: این نسبت در محصول کمپوست رسیده بین 12 تا 30 است.
رطوبت: رطوبت لازم برای تهیه کمپوست 50 تا 60 درصد است.
درجه حرارت: حرارت لازم برای از بین بردن میکروبهای بیماریزا و انگل ها، حدود 60 تا 70 درجه سانتیگراد است.
هوادهی: معمولاً هوادهی باید به اندازه ای باشد که سیستم به غیرهوازی تبدیل نشود.
pH: در کمپوست رسیده، pH حدود 8 می باشد.

## Slide 38: مزایای کمپوست
افزایش خلل و فرج خاک
تهویه خاک
افزایش ظرفیت حفظ آب
بعنوان اصلاح کننده خاک در کشاورزی
حاوی ازت 1/2 درصد، فسفر0/7 درصد و پتاسیم 1/2درصد
کاهش فرسایش و چسبندگی خاک
ایمنی بیشتر و عدم بوی تعفن

## Slide 39: معایب کمپوست
سرمایه گذاری اولیه بالا
جداسازی شیشه، فلزات و سایر مواد غیر قابل تجزیه بیولوژیکی
نداشتن بازار فروش مطمئن
محل های تهیه و تولید موجب جلب و تکثیر مگس ها می شود

## Slide 40: بازیافت
براي دفع صحيح و بهداشتي زباله بايستي زباله را با توجه به جنس اجزاي تشكيل دهندة آن جداسازي كرد . مثلاً پس مانده هاي گياهي و حيواني را براي ساخت كود و كمپوست ، شيشه را براي تبديل و بازيافت آن ، كاغذ را براي استفاده مجدد در ساخت كاغذ و مقوا ، در محل هاي جداگانه گذاشت . از اين مواد بي مصرف با انجام اعمال و تغييراتي بر روي آنها مي توان دوباره استفاده كرد.

## Slide 41: بازیافت
در ترکیب زباله،کاغذ،پلاستیک،شیشه،فلزات آهنی و مواد آلی قابل بازیافت هستند
بهترین محل برای بازیافت زباله،در نقطه ی مبدأ می باشد
در مبحث بازیافت،زباله ها به دو دسته ی خشک و تر تقسیم می شوند
زباله های خشک : شامل کاغذ،پلاستیک،شیشه،پارچه و ...
زباله های تر شامل : پوست میوه،باقیمانده مواد غذایی،تفاله ی چای و ...

## Slide 42: فواید بازیافت
باعث صرفه جویی در هزینه، انرژی، منابع طبیعی و کاهش آلودگی محیط می گردد.
فروش مواد بدست آمده مخارج جمع آوری و سایر هزینه ها را جبران می کند.

## Slide 43: مواد قابل بازیافت
کاغذ و آلومینیوم و شیشه رایج ترین موادی هستند که بازیابی می شوند.
بازیافت پلاستیک
بازیافت فلزات
بازیافت شیشه
بازیافت لاستیک

## Slide 44: کمیت مواد زائد جامد
مقدار زباله تولیدي در یک اجتماع به عوامل مختلفی چون: نوع جامعه، سطح زندگی، شرایط آب و هوایی، فصول سال، آداب و رسوم مردم، نوع غذاي مصرفی، قیمت مواد غذایی و میزان در دسترس بودن آنها، عادات اجتماعی، نوع فعالیتهاي اقتصادي، گستردگی و پراکندگی جمعیت و بازیافت زباله بستگی دارد.

## Slide 45: اهمیت جمع آوری مواد زائد
الف)جنبه ی بهداشتی
  1)آلودگی هوا
  2)آلودگی آب
  3)آلودگی خاک
  4)جلب وپرورش حشرات
  5)جلب و پرورش جوندگان
ب)جنبه ی اقتصادی
ج)جنبه ی زیبایی شناختی محیط

## Slide 46: جمع آوری پسماندبه طور کلی به دو روش انجام می شود:
الف)جمع آوری خانه به خانه: در این سیستم ،جمع آوری زباله و انتقال مواد زائد به صورت مستقیم به مرکز دفع نهایی انجام می گیرد، که از نظر بهداشتی خیلی مهم است.
معایب: در بسیاری از مناطق شهری به دلیل بافت قدیمی، عدم امکان تردد وسایل و یا به دلیل کمبود امکانات استفاده از این روش عملی نیست.
ساعت جمع آوری در این روش 24 ـ22 مناسب است و حداقل هفته ای سه بار در تابستان و دو بار در زمستان انجام می گیرد.

## Slide 47
ب)استفاده از کانتینرهای موقت:
1)سیستم کانتینر ثابت (S.C.S): در این روش کانتینر را در مرکز ثقل مواد تولید شده مستقر می کنند. زباله توسط مردم یا ماموران شهرداری بار گیری شده و سپس کامیون ها طبق برنامه ی از پیش تعیین شده جهت تخلیه ی آنها اقدام می کنند.
2)سیستم کانتینر متحرک (H.C.S): در این روش کانتینر های حاوی زباله را توسط کامیون های ویژه به محل ایستگاه انتقال و یا به محل اصلی دفع منتقل می کنند و پس از تخلیه به محل اولیه بر می گردانند یا یک کانتینر خالی را جایگزین آن می کنند.

## Slide 48: مشکلات دفع غير بهداشتي زباله
محل مناسب جذب و تکثير و رشد انواع حشرات و جوندگان
آلودگي آب: به طور کلي آلاينده هايي که از طريق زباله مي توانند وارد منابع آبي شوند شامل انواع ترکيبات سمي مانند سرب ، جيوه ، آرسنيک و انواع رنگ هاي شيميايي ، اسيدها ، قلياها ، شوينده ها و ترکيبات نفتي و عوامل بيماري زا مي باشند.
آلودگي خاک: انواع پلاستيک که باعث جلوگيري از رسيدن آب ، مواد غذايي و هوا به ريشه هاي گياهان شده و آنها را از بين مي برد.
آلودگي هوا: در اثر تخمير يا تجزيه بي هوازي زباله گازهاي آلاينده اي مانند CH4-CO2-SH2 توليد مي شوند همچنين احتراق عمدي و غير عمدي زباله که حاوي کاغذ ، کارتن ، چوب ، پلاستيک ، لاستيک و انواع ترکيبات نفتي هستند در آلودگي هوا تاثير دارند.

## Slide 49: دفن بهداشتي زباله
تخليه زباله در سطح شيار محل دفن و پوشش آن با خاك ، و سپس تسطيح و فشردن آن ، هواي موجود در ميان زباله را به حداقل مي رساندو اين امر به همراه افزايش درجه حرارت در قشرهاي زيرين زباله ، موجب نابودي كرمينه (لارو) حشرات و يا عدم تكامل ورشد آنها خواهد شد.
دفن زباله و پوشش سريع و كامل زباله ها پس از تخليه در محل دفع ، بايد به طور كامل و صحيح انجام پذيرد تا پرندگان از اجزاي زباله ها تغذيه نكنند . جستجوي غذا در ميان زباله ها توسط پرندگان موجب انتشار بسياري از باكتريهاي مضر در طبيعت مي شود.

## Slide 50
بسياري از امراض مثل اسهالهاي آميبي و باسيلي ، تراخم ، حصبه ، شبه حصبه ، وبا ، سل ، جذام ، طاعون و سياه زخم بوسيله مگس شايع مي شود.
وجود غذاي كافي در لابه لاي زباله ها زمينه را براي رشد و تكثير بيش از حد جانوران موزي مانند موش و سگهاي ولگرد ، گربه و سوسك مهيا مي كند.

## Slide 51
مگسها با نشستن روي زباله مدفوع و كثافات ، ميكروبهاي مختلف را به وسيله موهاي چسبنده و مژكهاي فراوان بدن خود جذب مي كنند و آنها را از طريق تماس مستقيم با بدن انسان و يا مواد غذايي مورد مصرف انسان ، به بدن وي منتقل مي كنند و موجب بروز انواع بيماريها در انسان مي شوند

## Slide 52
دفن بهداشتي زباله در كاهش جمعيت مگسها و ديگر حشرات موذي و دفع خطر موشها نقش مهمي دارد.
با انتقال زباله ها به محل هاي مناسب ويژه و دفن آنها در دل خاك ، مي توان از انتشار باكتريهاي بيماريزا و رشد و تكثير مگس و ديگر جانوران موذي جلوگيري كرد و كليه زشتي ها ي زباله ها در طبيعت را نيز پوشاند.
جمع آوري و دفع بهداشتي زباله ها از افزايش سگهاي ولگرد ، موش ، سوسك ، مگس و ميكروبهاي بيماريزا در محيط زندگي انسان پيشگيري مي كند.

## Slide 53: خطرات دفن زباله
مهمترين خطر دفن زباله ، آلوده شدن آبهاي سطحي و زير زميني توسط آن است . در صورتي كه زباله در گودالي دفن شود كه آب سطحي در نفوذ به عمق زمين با آن برخورد كند و يا آب زير زميني در حركت جانبي خود با آن تماس پيدا كند ،شيرابه به وجود مي آيد كه علاوه بر آنكه يك مايع سمي است ، احتمال دارد آلاينده هاي باكتريايي را نيز با خود حمل كند.