## Slide 1
دانش فنی پایه
رشته ماشین ابزار
پودمان 2 مواد و کاربرد آنها
جلسه دوم

## Slide 2
خواص تکنولوژیکی مواد
قابلیت چکش خواری، ریخته گری، جوشکاری و براده برداری مواد را خواص تکنولوژیکی می گویند.
قابلیت چکش خواری
قابلیت تغییر شکل مواد را به کمک نیروی فشاری و ضربه، قابلیت چکش خواری می نامند. به عنوان مثال فولاد، مس و برنج را می توان تحت تأثیر نیروی فشاری تغییر شکل داد و عملیاتی مانند نورد کاری، خمکاری و کوره کاری را روی آنها انجام داد. ولی چدن قابلیت چکش خواری ندارد.

## Slide 3
قابلیت ریخته گری
خاصیت شکل پذیری اجسام را در حالت مذاب، قابلیت ریخته گری آنها نامند. برای تهیه قطعاتی که دیوارۀ نازک و شکل پیچیده ای دارند می باید از موادی که قابلیت ریخته گری بهتری دارند استفاده گردد. چدن، آلیاژهای آلومینیوم، آلیاژهای مس و مواد مصنوعی را می توان به راحتی ریخته گری کرد.

## Slide 4
قابلیت جوشکاری
موادی قابلیت جوشکاری دارند که بتوان آنها را به کمک حرارت یا حرارت توأم با فشار به صورت مذاب به یکدیگر متصل کرد. فولادها، مواد مصنوعی و فلزات غیرآهنی قابلیت جوشکاری دارند.

## Slide 5
قابلیت براده برداری
جسمی دارای قابلیت براده برداری خوبی است که بتوان آن را با سرعت زیاد و نیروی کم ماشین کاری براده برداری کرد و سطح آن نیز پس از براده برداری صاف و پرداخته باشد.

## Slide 6
خواص شیمیایی مواد
از مهم ترین خواص شیمیایی مواد می توان مقاومت در مقابل خوردگی، قابلیت احتراق، مقاومت در مقابل اکسید شدن و همچنین سمی بودن آنها را نام برد.
مقاومت یک فلز در مقابل عوامل خارجی مانند زنگ زدن و خوردگی به وسیلۀ اسیدها را می توان به کمک آلیاژکردن افزایش داد.