## Slide 1: هشدارها و علائم ايمني

## Slide 2: براي اينكه بتوانيم در برخورد با مواد خطرناك، بخوبي از برچسب هاي ايمني الصاق شده بر روي آنها استفاده كنيم بايد با مفهوم شكل ها و حروف نشان داده شده در جدولهاي زير آشنا باشيم:

## Slide 3
Explossive قابل انفجار | Extermely Flammable بشدت قابل اشتعال | Highly Flammable قابليت اشتعال زياد | Corrosive خورنده | Oxidizing اكسيد كننده

## Slide 4
Toxic سمي | Very Toxic خيلي سمي | Harmful مضر | Irritant تحريك كننده | Dangerous For The Environment خطرناك براي محيط زيست

## Slide 5: جدول توصيفي بر چسب گذاري مخاطرات مواد شيميايي R PHRASES
در صورت خشك بودن ماده قابل انفجار است | R1
خطر انفجار ماده بر اثر ضربه ، اصطكاك ، حريق يا ساير منابع اشتعال و احتراق وجود دارد | R2
خطر شديد انفجار بر اثر ضربه ، اصطكاك ، حريق يا ساير منابع اشتعال و احتراق وجود دارد | R3
خطر تشكيل تركيبات بسيار حساس انفجاري فلزي ماده وجود دارد | R4

## Slide 6
بر اثر حرارت ديدن ممكن است منفجر شود | R5
خطر انفجار ماده در تماس يا بدون تماس با هوا وجود دارد | R6
ممكن است باعث ايجاد حريق شود | R7
تماس با مواد قابل اشتعال ممكن است باعث ايجاد حريق شود | R8
امكان انفجار در صورت مخلوط شدن با مواد قابل اشتعال وجود دارد | R9
قابل اشتعال است | R10

## Slide 7
بسيار قابل اشتعال است | R11
به شدت قابل اشتعال است | R12
به شدت با آب واكنش مي دهد | R14
تماس با آب باعث آزاد شدن گازهاي بسيار قابل اشتعال مي شود | R15
امكان انفجار ماده در صورت مخلوط شدن با مواد اكسيد كننده وجود دارد | R16
به صورت خود به خود در هوا مشتعل مي شود | R17
در هنگام استفاده امكان تشكيل مخلوط قابل اشتعال ، انفجار بخار ماده با هوا وجود دارد | R18
ممكن است تشكيل پر اكسيد هاي قابل انفجار دهد | R19

## Slide 8
در صورت استنشاق زيان آور مي باشد | R20
در صورت تماس با پوست زيان آور مي باشد | R21
در صورت خوردن زيان آور مي باشد | R22
در صورت استنشاق سمي مي باشد | R23
در صورت تماس با پوست سمي مي باشد | R24
در صورت خوردن سمي مي باشد | R25
در صورت استنشاق بسيار سمي مي باشد | R26
در صورت تماس با پوست بسيار سمي است | R27

## Slide 9
در صورت خوردن بسيار سمي مي باشد | R28
در اثر تماس با آب گازهاي سمي آزاد مي كند | R29
در هنگام استفاده ممكن است بسيار قابل اشتعال شود | R30
در تماس با اسيدها باعث آزاد شدن گازهاي سمي مي شود | R31
در تماس با اسيدها باعث آزاد شدن گازهاي بسيار سمي مي شود | R32
خطر ايجاد اثرات تجمعي ماده وجود دارد | R33
باعث ايجاد سوختگي مي شود | R34
باعث ايجاد سوختگي شديد مي شود | R35

## Slide 10
باعث تحريك چشمها مي شود | R36
باعث تحريك دستگاه تنفسي مي شود | R37
باعث تحريك پوست مي شود | R38
خطر ايجاد عوارض بسيار شديد برگشت ناپذير وجود دارد | R39
دلايل و شواهد محدودي دال بر سرطانزا بودن ماده وجود دارد | R40
خطر آسيب جدي به چشمها وجود دارد | R41
در صورت استنشاق ممكن است باعث ايجاد حساسيت شود | R42
در صورت تماس پوستي ممكن است باعث ايجاد حساسيت شود | R43
خطر انفجار ماده بر اثر حرارت ديدن در محيط هاي بسته وجود دارد | R44
ممكن است باعث ايجاد سرطان شود | R45

## Slide 11
ممكن است باعث ايجاد آسيب هاي ژنتيكي و وراثتي شود | R46
در صورت تماس طولاني امكان خطر آسيب هاي شديد بهداشتي وجود دارد | R48
در صورت استنشاق ممكن است باعث ايجاد سرطان شود | R49
براي آبزيان بسيار سمي است | R50
براي آبزيان سمي است | R51
براي آبزيان زيان آور مي باشد | R52
ممكن است باعث ايجاد عوارض نامطلوب طولاني مدت در محيط هاي آبي شود | R53
براي گياهان سمي است | R54
براي حيوانات سمي است | R55
براي موجودات خاكزي سمي است | R56
براي زنبورها سمي است | R57

## Slide 12
ممكن است باعث ايجاد عوارض نامطلوب طولاني مدت در محيط زيست شود | R58
براي لايه ازن خطر ناك مي باشد | R59
ممكن است باعث عدم عملكرد و آسيب دستگاه توليد مثل شود | R60
ممكن است براي جنين خطرناك باشد | R61
امكان خطر عدم عملكرد و آسيب دستگاه توليد مثل وجود دارد | R62
امكان خطر آسيب براي جنين وجود دارد | R63
ممكن است براي كودكان شير خوار زيان آور باشد | R64
زيان آور است : در صورت خوردن ممكن است باعث ايجاد آسيب ريوي شود | R65
تماس بلند مدت با ماده ممكن است باعث خشكي و ترك خوردگي پوست شود | R66
بخارات ماده ممكن است باعث خواب آلودگي و سرگيجه شود | R67
امكان ايجاد عوارض غير قابل بازگشت وجود دارد | R68

## Slide 13: جدول توصيفي بر چسب گذاري ايمني مواد شيميايي S PHRASES
در محل بسته نگهداري كنيد | S1
دور از دسترس كودكان نگهداري كنيد | S2
در جاي خنك نكهداري كنيد | S3
دور از محل زندگي افراد نگهداري كنيد | S4
محتويات را در زير ( مايع مناسب توسط سازنده مشخص مي گردد ) نگهداري كنيد | S5
محتويات را در زير آب نگهداري كنيد | S5/1
محتويات را در زير نفت خام نگهداري كنيد | S5/2
محتويات را در زير روغن پارافين نگهداري كنيد | S5/3

## Slide 14
ماده را زير ( گاز خنثي كه توسط سازنده مشخص مي شود ) نگهداري كنيد | S6
زير نيتروژن نگهداري كنيد | S6/1
زير آرگون نگهداري كنيد | S6/2
ظروف را كاملا در بسته نگهداري كنيد | S7
ظروف را در جاي خشك نگهداري كنيد | S8
ظروف را در محلي داراي تهويه عمومي مناسب نگهداري كنيد | S9
ظروف را بصورت آب بندي شده نگهداري كنيد | S12
دور از مواد غذايي ، نوشيدني ها و غذاي حيوانات نگهداري كنيد | S13
دور از ( مواد ناسازگاري كه سازنده مشخص مي كند ) نگهداري كنيد | S14

## Slide 15
دور از مواد احياكننده ، مواد اسيدي و قلياها تركيبات فلزات سنگين نگهداري كنيد | S14/1
دور از مواد اكسيد كننده ، مواد اسيدي و تركيبات فلزات سنگين نگهداري كنيد | S14/2
دور از آهن نگهداري كنيد | S14/3
دور از آب و قليا ها نگهداري كنيد | S 14/4
دور از اسيدها نگهداري كنيد | S 14/5
دور از قليا ها نگهداري كنيد | S 14/6
دور از فلزات نگهداري كنيد | S 14/7
دور از مواد اكسيد كننده و مواد اسيدي نگهداري كنيد | S 14/8
دور از مواد آلي قابل اشتعال نگهداري كنيد | S 14/9
دور از اسيدها ، مواد احياء كننده و مواد قابل اشتعال نگهداري كنيد | S 14/10
دور از مواد قابل اشتعال نگهداري كنيد | S 14/11

## Slide 16
دور از حرارت نگهداري كنيد | S 15
دور از منابع اشتعال نگهداري كنيد - سيگاركشيدن ممنوع | S 16
دور از مواد قابل اشتعال ( جامد ) نگهداري كنيد | S17
ظروف را با دقت حمل و باز نمائيد | S 18
در هنگام كار از خوردن و آشاميدن بپرهيزيد | S 20
در هنگام كار از استعمال دخانيات بپرهيزيد | S 21
بخارات ماده را استنشاق نكنيد | S 22
گازها ،بخار ، فيوم ، اسپري ماده را استنشاق نكنيد | S 23

## Slide 17
گاز ماده را استنشاق نكنيد | S 23/1
بخار ماده را استنشاق نكنيد | S 23/2
اسپري ماده را استنشاق نكنيد | S 23/3
فيومهاي ماده را استنشاق نكنيد | S 23/4
بخار و اسپري ماده را استنشاق نكنيد | S 23/5
از تماس ماده با پوست خودداري كنيد | S 24
از تماس ماده با چشمها خودداري كنيد | S 25
در صورت تماس ماده با چشمها ، چشمها را با آب فراوان بشوئيد و سپس به پزشك مراجعه كنيد | S 26
فورا همه لباسهاي آلوده را از تن در آوريد | S 27

## Slide 18
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با …… فراوان بشوئيد ( توسط سازنده مشخص مي شود ) | S 28
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب فراوان بشوئيد | S 28/1
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب فراوان و صابون بشوئيد | S 28/2
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب فراوان و صابون بشوئيد و در صورت امكان با پلي اتيلر پوست را بشوئيد . | S 28/3
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلي اتيلن گليكول 300 و اتانول ( 2:1 ) همراه آب بشوئيد | S 28/4
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلي اتيلن گليكول 400 بشوئيد | S 28/5
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلي اتيلن گليكول 400 بشوئيد و سپس پوست را با آب فراوان بشوئيد | S 28/6
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب و صابون اسيدي بشوئيد | S28/7
از ريختن مواد به داخل فاضلاب خودداري كنيد | S 29
هرگز آب را به اين ماده اضافه نكنيد | S 30

## Slide 19
احتياطهاي لازم را در برابر الكتريسيته ساكن رعايت كنيد | S 33
اين ماده و ظروف آن بايد با يك روش ايمن دفع شوند | S 35
از لباسهاي مناسب حفاظتي استفاده كنيد | S 36
از دستكش ايمني مناسب استفاده كنيد | S 37
در هنگام نبود تهويه كافي از تجهيرات تنفسي مناسب استفاده كنيد | S 38
از عينك ايمني يا نقاب حفاظ صورت استفاده كنيد | S 39
براي تميز كردن كف محل و تمام اشياء آلوده به اين ماده از …………… استفاده كنيد ( توسط سازنده مشخص مي شود ) | S 40
براي تميز كردن كف محل و تمام اشياء آلوده اين ماده از آب فراوان استفاده كنيد | S 40/1
در هنگام حريق يا انفجار از استنشاق فيومهاي ماده خودداري كنيد | S 41
در هنگام ايجاد فيوم يا اسپري ماده از تجهيزات تنفسي مناسب استفاده كنيد | S 42
در هنگام حريق از ……… ( نوع اطفاء كننده حريق توسط سازنده مشخص مي شود ) استفاده كنيد | S 43

## Slide 20
در هنگام حريق از آب استفاده كنيد | S 43/1
در هنگام حريق از آب يا پودر اطفاء حريق استفاده كنيد | S 43/2
در هنگام حريق از پودر اطفاء حريق استفاده كنيد – از آب هرگز استفاده نكنيد | S 43/3
در هنگام حريق از دي اكسيد كربن استفاده كنيد – از آب هرگز استفاده نكنيد | S 43/4
در هنگام حريق از ماسه استفاده كنيد – از آب هرگز استفاده نكنيد | S 43/6
در هنگام حريق ازپودر فلزي استفاده كنيد –هرگز از آب استفاده نكنيد | S 43/7
در هنگام حريق از ماسه – دي اكسيد كربن يا پودر اطفاء حريق استفاده كنيد –هرگز از آب استفاده نكنيد | S 43/8
در صورت حادثه و يا احساس نا خوش فورا به پزشك مراجعه كنيد | S 45
در صورت خوردن ماده فورا به پزشك مراجعه كنيد و بر چسب ماده يا ظرف ماده را نشان وي دهيد | S 46

## Slide 21
در دماي كمتر از ………… نگهداري كنيد ( توسط سازنده مشخص مي شود ) | S 47
در دماي كمتر از 25 درجه سانتيگراد نگهداري كنيد | S 47/1
ماده را بوسيله ………… مرطوب نماييد ( ماده مناسب توسط سازنده مشخص مي شود ) | S 48
ماده را بوسيله آب مرطوب نمائيد | S 48/1
ماده را تنها در ظروف اصلي آن نگهداري كنيد | S 49
ماده را با مواد ديگر مخلوط ……… نكنيد ( توسط سازنده مشخص مي شود ) | S 50
ماده را با اسيدها مخلوط نكنيد | S 50/1
ماده را با قلياها مخلوط نكنيد | S 50/2
ماده را با اسيدهاي قوي ، بازها ي قوي فلزات غير آهني يا نمك آنها مخلوط نكنيد . | S 50/3

## Slide 22
فقط در محلي داراي تهويه عمومي مناسب با ماده كار كنيد | S 51
جهت مصرف داخلي بر روي سطوح وسيع توصيه نمي شود . | S52
از تماس با ماده بپرهيزيد – دستورالعمل هاي تخصصي را قبل از استفاده تدارك ببينيد – براي استفاده كنندگان حرفه اي محدود مي باشد | S 53
ماده و ظروف آن را در محلهاي مخصوص جمع آوري مواد و زباله هاي خطرناك يا ويژه دفع كنيد | S 56
از ظروف مناسب جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست استفاده كنيد | S 57
براي اطلاعات لازم در مورد بازيافت و استفاده دوباره از ماده به شركت سازنده يا پخش كننده ماده مراجعه كنيد | S59
اين ماده و ظروف آن بايد بعنوان زباله هاي خطرناك دفع شوند | S 60
از رها سازي ماده در محيط زيست خودداري كنيد . به دستورالعمل هاي ويژه يا برگه اطلاعات ايمني ماده مراجعه كنيد | S 61

## Slide 23
در صورت خوردن بيمار را وادار به استفراغ نكنيد . فورا به پزشك مراجعه كرده و ظرف يا بر چسب ماده را به وي نشان دهيد | S62 | 
در صورت استنشاق ماده ، بيمار را به هواي تازه منتقل كرده از او بخواهيد استراحت كند | S63 | 
در صورت خوردن ماده ، دهان را با آب بشوئيد (تنها در صورت هوشيار بودن بيمار ) | S64 | 

## Slide 24: برچسب ظروف مواد و محلولهاي شيميايي
نام ماده / اجزا : ...................................................................................... درصد خلوص / غلظت: ............................................................................. تاريخ تهيه / ورود به آزمايشگاه: ................................................................... فرد / شركت سازنده: ................................................................................ شماره كاتالوگ: ........................................................................................ هشدارهاي ايمني: مثلا R9 و S13 : ...........................................................

## Slide 25: فرم گزارش خطر
نوع خطر:
محل خطر:
توضيح كامل خطر:
زمان مشاهده خطر:
اقدامات پيشگيرانه انجام شده در ارتباط با خطر:
نام و نام خانوادگي فرد گزارش كننده خطر:
شماره تلفن فرد گزارش كننده خطر:
آدرس تماس فرد گزارش كننده خطر:
پست الكترونيك فرد گزارش كننده خطر:
شغل شما چیست؟