## Slide 1: به نام خدا
تکنولوژی فيبر‌نوری
(Fiber Optic)

## Slide 2: تاريخچه
1870، انجام اولين آزمـايش مشـهــور در زمـينه انتـقـال هدايت شده نور توسـط جان تيندال .
1880، ثبت نظريه لوله‌کشی نور توسط ويليام وايلينگ .

## Slide 3: تاريخچه
1880، ابـداع سـيسـتم انتقال صوت نوری به نام فوتوفن توسط الکسـاندر گراهام بل .

## Slide 4: تاريخچه
1958، ارايه تئوری آمپلی‌فايرهای ليزری .
اتمـسفر ، لوله و شيشه به ترتيب به عنوان محيط انتقال برای اشعه نور انتخاب شدند .
1970، تهـيه اوليـن فــيبر‌نـوری SingleMode
1972، تهـيه فــيبرهــای نـوری MultiMode

## Slide 5: اجزای مختلف سيستم انتقال فيبر‌نوری
فرستنده نوری
رسانه ) فيبر نوری (
گيرنده نوری

## Slide 6: مزايای سيستم انتقال فيبر‌نوری
پهنای باند بسيار بالا
افت بسيار کم
وزن کم و قطر کوچک
ايزولاسيون کامل الکتريکی
مصونيت در برابر تداخل و هم شنوايی
امنيت سيگنال

## Slide 7: مزايای سيستم انتقال فيبر‌نوری
فراوانی و ارزان بودن مواد
نگهداری آسان
ظرافت و قابليت انعطاف
مصونيت در مقابل عوامل جوی و رطوبت

## Slide 8: محدوديتها و نقاط ضعف فيبرهای نوری
ضرورت دقت کامل در هنگام کابل‌کشی
امکان شکستن در صورت گذشتن زاويه فيبر از يک حد معين
محدود بودن ميزان کشش برای فيبرهای با ظرفيت مختلف
محافظت کامل در برابر ضربه ، برای فيبرهايی که از درون حوضچه می‌گذرند

## Slide 9: مقايسه کابل فيبر‌نوری و کابل مسی
 | فيبر نوری | مس
پهنای باند | < 10 Gb | 1 Gb
Future-Proof | هر چيزی | CAT7 ، تحت توسعه
مسافت | 40 Km + @ 10000 Mbps | 100 m + @ 1000 Mbps
Noise | مصونيت دارد | مستعد برای برخورد در سطوح EMI/RFIو تغيير ولتاژ
امنيت | غير قابل شنود | مستعد برای شنود
مزايا | سبک ، قطر کم ، قدرت کششی زياد | سنگين ، ضخيم ، خصوصيات کششی محدود

## Slide 10: فيبر نوری چيست ؟
فيبر‌نوری يک موجبر عايق است که در فرکانس‌های نوری کار می‌کند و معمولاً به شکل استوانه است .
ظرفيت فيبر نوری به نحوه ساخت ، جنس مواد تشکيل‌دهنده و پهنای طيف منبع نور آن بستگی دارد .

## Slide 11: ساختار فيبر‌نوری

## Slide 12: ضريب شکست
نسبت سرعت سير نور در فضا به سرعت سير نور در محيط جديد ، برابر ضريب شکست آن محيط می‌باشد .

## Slide 13: قانون بازتابش کلی

## Slide 14: زاويه پذيرش ، مخروط قبولی نور و روزنه عددی

## Slide 15: فيبر‌نوری چگونه کار می‌کند ؟

## Slide 16: انواع فيبر‌نوری
بر اساس ويژگيهای زير ، فيبرهای نوری را می‌توان به دسته‌های مختلفی تقسيم نمود :
انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس اشعه‌گذرنده از آنها
انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس ساختار ماده‌ای آنها
انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس ترکيب مواد مربوط به هسته
انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس دو ويژگی اول و سوم

## Slide 17: انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس اشعه‌گذرنده از آنها
فيبر‌نوری پلاستيکی
فيبر‌نوری MultiMode
فيبر‌نوری SingleMode

## Slide 18: انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس ساختار ماده‌ای آنها
فيبر‌نوری شيشه‌ای
فيبر‌نوری پلاستيکی
فيبر‌نوری سيليکا با روکش پلاستيکی ( PCS )

## Slide 19: انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس ترکيب مواد مربوط به هسته
فيبر‌نوری با ضريب شکست پله‌ای
فيبر‌نوری با ضريب شکست مرحله‌ای ) تدريجی (

## Slide 20: انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس دو ويژگی اول و سوم
فيبر‌نوری MultiMode با ضريب شکست پله‌ای
فيبر‌نوری MultiMode با ضريب شکست مرحله‌ای
فيبر‌نوری SingleMode با ضريب شکست پله‌ای

## Slide 21: مشخصات انتقال فيبر‌نوری
تلفات) افت (شامل :
  تلفات جذبی
  تلفات پراکندگی به علت ناهمگونی ضريب شکست هسته
  تلفات مرزی
  تلفات خمش
  تلفات در محل اتصالها و پيوندها
  تلفات در ورودی و خروجی فيبر‌نوری

## Slide 22: مشخصات انتقال فيبر‌نوری
پهنای باند
پاشندگی
  پاشندگی درون مدی
  پاشندگی بين مدی
تزويج

## Slide 23: نحوه ساخت فيبر‌نوری
فيبر‌نوری از شيشه شفاف بسيار خالص ساخته می‌شود.
برای ساخت فيبر از انواع مواد ، عمدتاً از تکنيک‌های زير استفاده می‌شود:
  روش MCVD يا رسوب بخار شيميايی کنترل شده
  روش VAD يا رسوب بخار در محور عمودی
  روش OVD يا رسوب بخار خارجی
  روش OVPD يا رسوب اکسيد روی سطح خارجی
  روش PCVD يا رسوب بخار شيميايی پلاسما

## Slide 24: ساخت فيبر‌نوری با روش MCVD
برای ساخت فيبر‌نوری در اين روش مراحل زير بايد طی شوند :
  ساخت يک استوانه شيشه‌ای از پيش تعيين شده
  کشيدن فيبر از استوانه آماده شده
  آزمايش فيبرهای توليد شده

## Slide 25: ساخت يک استوانه شيشه‌ای از پيش تعيين شده

## Slide 26: کشيدن فيبر از استوانه آماده شده

## Slide 27: آزمايش فيبرهای توليد شده
برخی از آزمايشهايی که پس از ساخت فيبر‌نوری بر روی آن انجام می‌شوند ، عبارتند از :
  تست مقاومت کششی فيبر
  تست پروفايل ضريب شکست
  تست ساختار فيبر
  تست تلفات
  تست ظرفيت حمل اطلاعات
  تست طيف رنگی
  تست دمای عملياتی فيبر و دامنه تغيير رطوبت
  تست تأثير دما در تلفات فيبر
  تست توانايی هدايت نور در زير آب

## Slide 28: مقايسه‌ای بين انواع فيبرهای نوری
 | n1 | n2 | قطر هسته (µm) | قطر غلاف (µm) | قطر روکش (µm) | تلفات (dB/Km) | پهنای باند (MHz-Km) | N.A.
MMFSI | 1.48 | 1.45 | 50-400 | 125-500 | 250-1000 | 1-50 | 6-25 | 0.16-0.5
MMFGI | 1.48 | 1.46 | 30-100 | 100-150 | 250-1000 | 0.7-10 | 150M-2G | 0.2-0.3
SMF | 1.460 | 1.456 | 3-12 | 50-125 | 250-1000 | 0.2-5 | 500M-200G | 0.08-0.15
MMF PCS | 1.46 | 1.39 | 100-500 | 300-800 | 500-1000 | 5-50 | 5-20 | 0.2-0.5
 |  |  | 50-100 | 125-50 | 250-1000 | 4-15 | 200-400 | 0.2-0.3
MMFP | 1.5 | 1.4 | 200-600 | 450-1000 | ندارد | 150-1000 | بسيار کم | 0.5-0.6

## Slide 29: مزايای فيبر‌نوری
پهنای باند بيشتر ، ظرفيت انتقال بالاتر و سرعت انتقال بيشتر
تلفات کم در مسافت‌های طولانی‌تر
امنيت بالای سيستم
مصونيت در برابر پديده‌های : هم‌شنوايی ، اثرات ميدان‌های الکتريکی و مغناطيسی و فاکتورهای محيطی
طراحی بهتر : نازک ، سبک ، بادوام ، تست آسان
کاهش هزينه کل سيستم
کم مصرف‌تر بودن) انرژی (
انعطاف‌پذيری در توپولوژی‌های شبکه

## Slide 30: مزايای فيبر‌نوری
ايده‌آل برای مکان‌های پر خطر به دليل جرقه نزدن در هنگام قطع
اشتعال ناپذيری ، زيرا الکتريسيته از آن عبور نمی‌کند
بدون خطر شوک الکتريکی
کاهش يافتن مقاومت
انتقال اطلاعات به صورت ديجيتال از طريق سيگنال‌های نوری
تصويب استانداردهای مختلف برای توسعه فيبر‌نوری
و …

## Slide 31: معايب فيبر‌نوری
پاشندگی بين مدی در MMF ها
مشکل بودن تزريق نور در هسته SMF ها به دليل کوچکی هسته
کار نکردن SMF ها با منبع نور LED

## Slide 32: کاربردهای فيبر‌نوری
در سيستم‌های مخابرات نوری جهت انتقال POTS
در سازمان‌های محلی برای انتقال سرويس فوق در بين بخش‌های مختلف
در کارخانجات بين‌المللی
در شرکت‌های تلويزيون کابلی
در سيستم‌های نقل و انتقال هوشمند
در صنعت پزشکی
در صنايع نظامی
در سيستم‌های پر سرعت نظير GigaBit Ethernet ، FDDI ، MultiMedia، ATM ، SONET ، Fiber Channel
در بخش فضايی ، حمل و نقل و صنعت

## Slide 33: منابع
http://www.arcelect.com/fibercable.htm
http://www.howstuffworks.com/fiber-optic.htm
http://www.commspecial.com/techniques/ed-fiber.pdf
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.linktionary.com/f/fiber-optic.html
http://www.thefoa.org/PPT/LabManual.pdf
http://www.pti-nj.com/obb_fiber2.html
http://academist.ir/?p=105
http://www.fiber-optics.info/fiber-history.htm
…